RAPPORT D'ACTIVITE OTHU – 2009-2012

PLAN version1- 27/08/12

Sommaire

A.	INTRODUCTION - PILOTE : Sylvie Barraud (2 pages max)	2

B.	DES SITES, UN SYSTEME METROLOGIQUE, DES DONNEES	2

B.1	Climatologie - PILOTE =responsable de site : F. Renard* Univ Lyon 3            (4 pages max)	2

B.2	Site de Chassieu (Django Reinhardt) - PILOTE = Responsable de site Sylvie Barraud (4 pages max)	4

B.3	Site d’Ecully- PILOTE = Responsable de site: JLBK     (4 pages max)	11

B.4	Site de l’IUT – PILOTE= Responsable de site Pierre Marmonier        (4 pages max)	12

B.5	Site de l'Yzeron- PILOTES = Responsables de site: Benoit Cournoyer, Flora Branger (4 pages max)	15

B.6	Sites Satellites et Ateliers	21

Sites Satellites - PILOTE = P. Marmonier  (4 pages max)	21

Sites Ateliers - PILOTES = L. Bacot / S. Vacherie   (2 pages max) ( canal de mesure claude Chappe, canaux ECL, Bungalow prototype)	25

B.7	Gestion des données- PILOTES = Laëtitia BACOT/ Sylvie BARRAUD     (4 pages max)	25

C	OBSERVER POUR AGIR : Résultats et perspectives	26

C.1.	CLIMATOLOGIE À L'ÉCHELLE DE L'AGGLOMÉRATION : F. Renard* Univ Lyon 3	26

C.2.	APPORT DES BASSINS VERSANTS :  I. Braud* IRSTEA	26

C.3.	IMPACT DES RUTP sur le SOL et la NAPPE : S. Barraud INSA	26

C.4.	IMPACT DES RUTP sur les RIVIERES : B. Cournoyer* , UCBL VETAgro Sup- P. Breil* IRSTEA	26

C.5.	METROLOGIE : Amélioration des outils métrologiques: J-L. Bertrand-Krajewski , G. Lipeme Kouyi * INSA	27

D	STRUCTURATION, VALORISATION ET OUVERTURES DE L'OTHU : 
PILOTE : Laëtitia BACOT	27

ANNEXES

# INTRODUCTION - PILOTE : Sylvie Barraud (2 pages max)

A actualiser

# B.	DES SITES, UN SYSTEME METROLOGIQUE, DES DONNEES

## B.1	Climatologie - PILOTE =responsable de site : F. Renard* Univ Lyon 3            (4 pages max)

Texte de 2009 a actualiser

Le réseau d’observation climatique exploité dans le cadre de l’OTHU couvre toute l’agglomération. Le dispositif pluviométrique et météorologique a pour fonction générale de servir à la connaissance des entrants atmosphériques (flux d’eau et à terme de polluants). Il convient cependant de distinguer le réseau d’observation global des installations par site, propres à l’OTHU.

L’agglomération lyonnaise possède un réseau de mesure de la pluie très dense avec une cinquantaine de stations de mesure réparties sur son territoire (Renard et Comby, 2006). L’essentiel des pluviomètres est la propriété de la Communauté Urbaine de Lyon, avec 29 appareils situés sur le territoire administratif du Grand Lyon dont la description est donnée ci-après.

A ces 29 pluviomètres s’ajoutent ceux de Météo France qui a installé 18 appareils depuis 1705 dont 12 sont encore actuellement opérationnels. Parmi eux on trouve les stations à transmission quotidienne de Lyon Bron aéroport (en fonction depuis 1888) et Saint-Exupéry (ex aéroport de Satolas, depuis 1976) qui fournissent des données horaires et qui sont multi-paramètres (température, vent, pression, etc.). Les autres appareils fonctionnent avec des pas de temps variables mais rarement courts, tous sont supérieurs à l’heure.

Sept autres pluviomètres à pesée ou à augets basculeurs ont été installés dans le cadre de l’OTHU. Les pas de temps utilisés vont de 2 à 6 minutes. La longueur des séries disponibles est variable et traduit la chronologie des installations (voir paragraphe suivant et détails des sites).

L’ensemble des sources est exploité dans les recherches de l’OTHU, selon divers objectifs et échelles d’analyses.

Pluviométrie sur le Grand Lyon. Ce sont essentiellement les données fournies par les pluviomètres du Grand Lyon qui ont été retenues pour l’analyse de la pluviométrie sur le Grand Lyon (voir C1). Ce choix a été conditionné par le souci d’utiliser des séries de mêmes durées et des mesures réalisées avec des appareils de même nature (technique de mesure et pas de temps exploitables). Les pluviomètres sont à augets basculeurs (Figure 1) et les données sont exploitées au pas de temps de six minutes (pas de temps évidemment modulable jusqu’à l’impulsion de l’auget basculeur, si besoin est).

Figure 1: Pluviomètre à auget basculeur du Grand Lyon (exemple : Site de Corbas)

Les services techniques de la direction de l’Eau du Grand Lyon ont la charge de veiller à la maintenance de ces pluviomètres, en les re-calibrant une fois par mois. La densité du réseau d’observation est d’environ un pluviomètre pour 16 km2. Les postes se répartissent sur l’ensemble de l’agglomération urbaine avec une homogénéité relative. La densité est plus faible sur l’extrême ouest et le sud-est lyonnais (Figure 2). Les premières installations datent de 1985, mais la densité du réseau actuel a été atteinte en 1989.

Figure 2: Réseau des 29 pluviomètres du Grand Lyon (source Grand Lyon - 2003)

Outre l’homogénéité relative du réseau, sa construction a peu tenu compte des caractéristiques territoriales du site soit :

- Une forte concentration urbaine : le Grand Lyon regroupe 57 communes sur une superficie de 51 500 hectares occupés par environ 1 450 000 habitants, pour une densité supérieure à 2600 habitants par kilomètre carré. Le Grand Lyon concentre ainsi 80% de la population du département du Rhône sur seulement 16% de sa superficie. L’espace urbain est donc marqué par une nette prédominance de l’urbanisation, mais comporte des secteurs fortement végétalisés (Parc de la tête d’Or au centre de l’agglomération, de Miribel Jonage plus excentré à l’est de Lyon) et une morphologie urbaine peu homogène, qui contribue à l’existence de plusieurs îlots de chaleur urbains.

- Une organisation du relief en opposition : la situation géographique de Lyon, au nord du couloir rhodanien, explique en partie l’organisation et la structure des reliefs de l’agglomération lyonnaise. Le territoire du Grand Lyon présente neuf entités géomorphologiques principales qui peuvent être regroupées en deux ensembles distincts. En effet, les reliefs en collines et plateaux du nord et de l’ouest du Grand Lyon peuvent être opposés à la large plaine de l’est. Ainsi, le Nord et l’Ouest  regroupent respectivement, le Mont d’Or lyonnais, les plateaux lyonnais, de Fourvière et de Millery, de la Dombes, de la Croix-Rousse, alors que l’Est lyonnais est constitué de la plaine de Lyon et des modestes collines et couloirs de l’Est lyonnais. Le tout s’organise autour des deux principaux cours d’eau qui traversent l’agglomération et y confluent, le Rhône et la Saône. Le Rhône constitue, globalement, la zone de transition entre les deux entités.

Le réseau hydrographique, bien connu dans le cadre de l’OTHU, traduit une même dichotomie tant en nature qu’en densité.

En résumé, cette diversité n’a pas constitué un critère de sélection dans la construction du réseau (logique de bassin versant, etc..) qui, en outre, est resté concentré sur les limites administratives du Grand Lyon. La très forte urbanisation du secteur et l’ensemble des productions anthropiques ainsi que l’opposition topographique Est-ouest qui peuvent affecter les conditions climatiques locales (convection thermique, ascendances orographiques…), n’ont pas été considérées non plus. Ce constat posait la question de la rationalisation du réseau pour une plus grande efficacité dans l’exploitation des données.

Dans cet esprit il a été fait recours aux pluviomètres disponibles au-delà des limites administratives du Grand Lyon (Météo France, OTHU). Parallèlement, plusieurs installations ont été programmées au cours des exercices précédents, notamment dans l’ouest lyonnais. Un premier poste a été installé sur le site de l’école Jacques Prévert à Francheville, un deuxième sur la commune de Sainte-Consorce (par le LCRE, 2005), un troisième et quatrième sur Ecully (Poste Valvert et Perrollier, LGCIE). Un dernier est en cours d’installation au sommet du bassin versant de l’Yzeron (Cemagref, LCRE). Sur l’est lyonnais, un poste pluviométrique est installé à Chassieu (Django Reinhardt, par le LGCIE) et un est situé au centre de l’agglomération sur le site de l’Université Jean Moulin (7ème arrondissement, par le LCRE). Des problèmes de maintenance interne au LCRE n’ont pas permis la mise en fonctionnement des autres stations.

Conjointement le recours aux données radar, depuis 2006, et les attentes du couplage radar/pluviomètre ont conduit Le LCRE à différer la programmation des installations et celle de nouveaux sites dont la localisation éventuelle et l’intérêt sont conditionnés par les évaluations sur la qualité des mesures à disposition (détermination des lacunes, voir C1). Parallèlement, plusieurs installations ont été effectuées ou sont en cours par le Cemagref et l’INSA  (voir logique de site).

Le réseau global (tous les postes confondus) est exploité à des échelles d’analyse plus larges (qui dépassent le cadre de l’agglomération et celui administratif du Grand Lyon), nécessaires à la compréhension des phénomènes et à leur caractérisation (voir C1). Il est également fait recours au réseau national et aux données d’échelle synoptique, pour les mêmes raisons.

Les postes sont également mobilisés de façon plus ponctuelle en fonction des besoins et logiques des sites.

Logique de site : Plusieurs installations s’inscrivent également dans une logique de site et/ou sont liées aux orientations des recherches des différents partenaires de l’OTHU. Elles sont à l’initiative du Cemagref, de l’INSA et du LCRE. Les objectifs de ces installations sont donc variables. La plupart vise à assurer la meilleure couverture possible des bassins.

## B.2	Site de Chassieu (Django Reinhardt) - PILOTE = Responsable de site Sylvie Barraud (4 pages max)

Texte de 2009 a actualiser

### Objectif de ce site en terme d'observation

Le site de Chassieu - Django Reinhardt est destiné :

- à l’étude et à la modélisation des flux d’eau et de polluants produits par un bassin versant urbain à dominante industrielle,

- à la compréhension et à la modélisation du fonctionnement d’un bassin de retenue-décantation et d’un bassin d’infiltration situé au droit d’une nappe profonde et

- à l’analyse de l'impact des flux infiltrés sur la qualité de la nappe.

### Présentation du site

#### Récapitulatif des principales caractéristiques

Ce site est constitué d'un bassin versant à dominante industrielle drainé par un réseau séparatif dont la partie pluviale a pour exutoire un bassin de retenue/décantation suivi d’un bassin d’infiltration situé au-dessus d’une nappe dont le toit est à 13 m de profondeur. L’ensemble est situé dans la plaine de l’Est Lyonnais dont le substratum est composé de dépôts fluvio-glaciaires.

#### Descriptif détaillé des sites

Le Bassin versant de Chassieu est équipé d'un réseau séparatif eaux pluviales. La surface du bassin versant est de 185 ha, plutôt plate (pente moyenne de 4‰ dans le sens Est-Ouest) et de coefficient d’imperméabilisation d’environ 75 % (Cf. Figure 3).

Ce réseau reçoit en permanence, en plus des eaux pluviales, des eaux de temps sec « théoriquement » propres issues de process industriels de la zone (eaux de refroidissement par exemple).

Figure 3 : Photo aérienne du bassin Versant de Chassieu et zoom sur l'ouvrage

Ce réseau aboutit à un système composé d’un bassin de retenue / décantation suivi d’un bassin d’infiltration. Les volumes de ces deux compartiments sont respectivement de 32 000 m3 et 61 000 m3. Ce système a été réhabilité dans la configuration actuelle en 2002. Cette configuration est présentée à la Figure 4 et la Figure 5.

| Figure 4 : Schéma du site expérimental de Django Reinhardt | Figure 5 : Bassin de rétention (1) et Bassin d'infiltration (2) du site Django Reinhardt |
| --- | --- |

La nappe phréatique est assez profonde dans cette zone sous le bassin versant : elle est située à environ 13 m sous le fond du bassin d’infiltration. L’ouvrage est situé sur une couche de sol fluvio-glaciaire qui a une conductivité hydraulique moyenne de 5.10-4 m/s. L’analyse granulométrique a montré que cette couche fluvio-glaciaire est composée majoritairement de matériaux grossiers : 30 % de graves (diamètre > 20 mm), 45 % de gravier (20 mm > d > 2 mm), 20 % de sable grossier (2 mm > d > 0.2 mm) et 5 % de sable fin (0.20 mm > d >0.08 mm).

### Équipement métrologique

Les équipements et dispositifs suivants sont disponibles sur le site :

- Caractérisation des retombées atmosphériques sèches et humides ou totales : un prototype de collecte composé de  deux bacs de collecte ouverts en alternance permet de recueillir ces retombées. Il est composé de 2 compartiments : un récepteur des retombées atmosphériques humides ouvert pendant les événements pluvieux et un récepteur des retombées atmosphériques sèches ouvert en temps sec. En raison du peu de matière que l’on peut récolter notamment pour analyser des polluants organiques, les deux bacs sont laissés ouverts et récoltent les retombées de temps sec antérieures à une pluie et le temps de pluie. Le dispositif a été complété par un dispositif alternatif (un entonnoir en inox). Ce dispositif est actif depuis ??? 2008. (Cf. Figure 7).

- Caractérisation des flux d’eau, de polluants et de contaminants transitant au niveau des deux collecteurs d’arrivée et de la connexion entre les deux bassins :

L’ensemble du dispositif est représenté Figure 8.

Au niveau du collecteur principal d’arrivée dans le bassin de rétention : des mesures en continu 24h/24h sont effectuées au pas de temps de 2 minutes des débits (mesure triplée = 720 mesurages par jour) (hauteur – vitesse), et de la qualité (turbidité triplée, pH, conductivité et température doublés pour test de fiabilté de materiel).

Elles sont complétées par des analyses ponctuelles sur des échantillons pris à partir de deux préleveurs réfrigérés (4°C) :

- un préleveur SIGMA (tuyaux en plastiques,(flaconnage PVC – 24 flacons de 1Let un mono-  flacon 5 à 10L) pour les métaux et quelques micropolluants organiques comme le glyphosate et l’AMPA et

- un préleveur téflonné réfrigéré (tuyau d’aspiration téflon + tuyau dosage silicone, flaconnage verre – 24 fl. 1L + mono-flacons 20L)  pour la plupart des micropolluants organiques.

Le site est également équipé d’un spectromètre UV-Visible s::can depuis 2006 ( utilisé de façon opérationnelle depuis 2009 ?) sur l’entrée principale du bassin de retenue-décantation afin d’estimer en continu les concentrations en MES et DCO entrant dans l’ouvrage en temps sec et en temps de pluie.

Au niveau de la connexion entre le bassin de retenue et le bassin d’infiltration : le dispositif est à peu près identique au précèdent : mesure en continu au pas de temps deux minutes des débits (1 hauteur – 1 vitesse), implantation d’un préleveur et d’une station qualité fonctionnant en continu (turbidité, pH, conductivité, température) basée sur le même principe qu’en entrée du bassin de retenue. Ce dispositif a été complété en 2009 par un spectromètre UV-visible s::can.

- Comportement hydrodynamique et transport de polluants et contaminants dans le bassin de retenue : le dispositif comprend : la mesure en continu de 3 hauteurs d’eau dans le bassin de rétention et sur la surverse ; l’installation de 15 pièges à sédiments en fond de bassin depuis 2003 pour des campagnes de mesures physico-chimiques sur les sédiments déposés lors d’un évènement pluvieux.

Ces pièges ne sont mis en place que pour des expérimentations particulières (notamment dans le cadre de thèse ) et ne fonctionnent donc pas de manière permanente. Leur utilisation a été réduite depuis fin 2007.

- Comportement du bassin d’infiltration : le dispositif expérimental comprend le suivi de 4 hauteurs d’eau permettant de suivre son fonctionnement hydraulique, le colmatage(Cf. Figure 6) et d’un puits de mesure (environ 1 m de diamètre sur 1.5 m de profondeur), percé radialement par des tubes à différentes profondeurs permettant d’installer des sondes tensiométriques et d’humidité ainsi que des bougies poreuses et des drains destinés à collecter puis analyser les effluents. Les mesures de hauteur ont fonctionné correctement mais les équipements du puits n’ont pas fonctionné depuis 2010. En revanche  des prélèvements de sol sont ponctuellement effectués en 8 zones représentatives du fond

- Suivi de la nappe : le réseau d’observation comprend au total 18 piézomètres (Figure 11). A l’amont et à l’aval du bassin d’infiltration sont installés deux batteries de piézomètres (respectivement de 6 et 7 piézomètres). Ils permettent des analyses à différentes profondeurs jusqu’à 4 m en dessous du niveau de la nappe (sous la surface piézométrique). Le dernier piézomètre est crépiné sur toute sa hauteur afin de permettre la réalisation de diagraphies (Figure 10).

Des sondes multiparamètres sont installées dans 7 de ces piézomètres (2 en amont du bassin, 1 latéral droit, 2 dans le bassin lui-même et 2 en aval) pour le suivi du niveau piézomètrique, de la température et de la conductivité. Des prélèvements manuels peuvent également être effectués

Figure 7: Prototype de collecte des retombées atmosphériques en mode temps sec à Chassieu

Figure 8: Bungalow 1 situé à l'entrée du site Django Reinhardt

Figure 9. Système de piège à sédiment placé dans le compartiment décantation (emplacement et constitution des pièges à sédiments)

Figure 10: Impact sur la nappe : Illustration des mesures effectuées 
au sein des piézomètres Amont Aval

Figure 11: Vue aérienne du bassin d'infiltration de Django Reinhardt (Chassieu) 
montrant la localisation des différents piézomètres

A l'amont : SC1 à SC6: 6 piézomètres installé en 1999. Piezomètres distants de 1,5 m qui recoupent la nappe aux profondeurs respectives de 0, 1, 2, 3 et 4 m sous la surface piézométrique. Le dernier piézomètre est crépiné sur toute sa hauteur afin de permettre la réalisation de diagraphies

A l’aval du bassin d’infiltration: SC7 à SC11, dans le sens de l’écoulement de la nappe, une batterie de 5 piézomètres, conçus comme ceux de l’amont

7 autres piézomètres viennent compléter le dispositif. Les piézomètres latéraux gauche (SC12, SC26 et SC27) recoupent le dôme hydraulique. Deux piézomètres recoupent le panache d'eau pluviale dans la nappe à l'aval du bassin (SC28 et SC29). Enfin, deux piézomètres latéraux droits (SC13 et SC14) recoupent la nappe dans une zone non influencée par le bassin.

### Données acquises (continues + campagnes – chiffre sur 4 ans et depuis la création de l'OTHU)

Les données des flux produits par le bassin versant et alimentant l’ouvrage d’infiltration concernent le suivi des flux hydrauliques, la mesure des flux polluants et des conditions dans lesquelles ces flux sont tranférés dans les différents compartiments depuis le bassin versant jusqu’à la nappe. Les données des flux polluants étant extrêmement variables dans le temps, pour accéder à leur évaluation, deux stratégies sont utilisées conjointement. Il s’agit d’une part d’obtenir une bonne couverture des événements grâce à des indicateurs globaux (principalement MES et DCO) mais acquis de manière continue avec un pas de temps fin de 2 minutes et d’autre part d’analyser plus précisément les concentrations de différentes substances et les formes sous lesquelles elles se trouvent.

Les données acquises sur les flux produits par les bassins sont les suivantes :

- Données en continu avec un pas de temps de 2 minutes des débits (hauteurs- vitesses), du pH, de la température, de la conductivité et de la turbidité dans différentes parties des réseaux d’assainissement à savoir :

- à l’entrée du bassin de rétention de Django Reinhardt, sur la branche principale du réseau, depuis janvier 2003 ;

- à l’entrée du bassin d’infiltration de Chassieu, depuis décembre 2003.

- Mesures en continu de la concentration en DCO avec un pas de temps de 2 minutes par sonde ultraviolet (Docteur Lange) depuis juillet 2006 à l’entrée du bassin d’infiltration.

- Tests de mesures de MES et DCO en continu à l’aide d’un spectromètre UV-visible s::can (temps de pluie et temps sec) au niveau de l’entrée principale du bassin de retenue-décantation de Django Reinhardt (Chassieu) sur  8 échantillons de temps de pluie et 8 de temps sec.

- Analyses ponctuelles, réparties dans le temps, au cours de périodes de temps sec ou d'épisodes pluvieux. Ces mesures portent principalement sur les MES, les DCO brute et dissoute en relation avec la turbidité. Les objectifs de ces séries de mesures sont :

- d'enrichir le jeu de données destiné à caler des modèles établis par temps sec et par temps de pluie, permettant de relier la turbidité (et les autres sondes UV et/ou visible) avec la concentration en MES et en DCO ;

- d'observer la variation de la pollution véhiculée par temps sec ou par temps de pluie, à de faibles pas de temps (6 à 12 minutes).

Pour 2006-2007, cela a été réalisé sur plus d’une vingtaine de pluies représentant la caractérisation de plus de 400 échantillons en relation avec la turbidité en entrée des 2 compartiments rétention (exutoire du bassin versant) et infiltration (exutoire du bassin de rétention).

- Mesures de concentrations moyennes journalières ou par tranche de 2 heures d'effluent de temps sec et mesures de concentrations moyennes lors d'événements pluvieux. Pour les événements pluvieux, les concentrations moyennes sont mesurées sur des échantillons moyens confectionnés à partir de prélèvements automatiques, en mélangeant les flacons au prorata des débits moyens lors de leur remplissage. Les échantillons ont fait l'objet de mesures portant sur une gamme étendue de paramètres : MEST, MESO, COD, COT, DCO brute et dissoute, CT dissous, CID, COD, CT, CIT, COT, NTK avant et après filtration, P total avant et après filtration, NH4+, Cl-, NO3-, NO2-, PO42-, ainsi que certains ions (SO42-, PO43-, NO3-, NO2-, Cl-); hydrocarbures totaux, métaux lourds (Cd, Pb, Zn, Cu sous forme totale et dissoute), HAP, PCB, indice phénol et COV particuliers.

- Plus récemment, les échantillons collectés sur les retombées atmosphériques sèches et humides et sur les apports issus du bassin versant font l’objet d’analyse des substances prioritaires de la directive cadre européenne sur l'eau (DCE 2000) notamment HAP, pesticides (Alachlore, Atrazine, Chlorfenvinohos, Chlorpyrifos, Diuron, Endosulfan, Hexachlorocyclohexane, Lindane, Isoproturon, Pentachlorophénol, Simazine, Trifluraline, Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine, para DDT, Total DDT), solvants organohalogénés volatiles (1,2-Dichloroéthane, Dichlorométhane, Trichlorométhane, Perchloroéthylène, Tétrachlorure de carbone, Trichloroéthylène), phtalates (Di (2-éthylexyl) phtalate), chlorobenzènes (Benzène, Hexachlorobutadiène, Pentachlorobenzène, Trichlorobenzènes), alkyphénols (Nonylphénols, Octylphénols et autres (composés du tributylétain, Diphényléthers bromés, Chloroalcanes C 10-13)).

De 2006 jusqu’à aujourd’hui, ont été prélevés et analysés 23 échantillons au cours de 9 pluies et d'une période de temps sec, 12 échantillons de retombées humides et 12 de retombées sèches.

Les données concernant le fonctionnement des ouvrages de rétention /décantation et la compréhension de leur rôle sur le transfert des polluants

Elles concernent :

- la détermination de la distribution des vitesses de chute des sédiments des 12 pièges à sédiments installés lors de 5 événements pluvieux. Pour deux d’entre eux, les courbes de vitesse de chute des matières en suspension ont été établies également pour les eaux d’entrée et de sortie du bassin de rétention/ décantation

- la détermination de la distribution granulométrique des sédiments pour 2 des 5 événements pluvieux

- la caractérisation physico-chimique des sédiments, pour 3 des 5 événements et pour les 12 pièges. Cette caractérisation concerne des analyses de la teneur en matière sèche, en matière volatile, en métaux lourds (Cd, Pb, Zn, Cu), en éléments traces organiques (HAP (fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrène et PCB (PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)). 
Pour 2 événements, l’évolution des concentrations de ces polluants a également été suivie dans le temps pour 4 pièges à 1 mois puis 4.5 mois d’intervalle pour une campagne et à 3.5 mois d’intervalle pour l’autre.

Les données concernant le fonctionnement des ouvrages d’infiltration et la compréhension de leur rôle vis-à-vis de la rétention de la pollution et du colmatage

- Mesure en continu des hauteurs en 4 points du bassin d’infiltration (pas de temps 2min)

- Caractérisation physico-chimique et biologique de l’interface formant le fond de bassin par  prélèvement et analyse d’échantillons moyens :

    - Granulométrie : 500 échantillons environ,

    - Analyse  des métaux lourds par attaque acide et dosage SAA : 350 échantillons environ,

    - Evaluation du compartiment bactérien par méthodes classiques de détection et d’isolement (sur milieu nutritif et/ou sélectif), par la quantification à l’aide de colorants fluorescents (type DAPI, BackLight…), et application d’outils de biologie moléculaire (PCR/SSCP) obtenus sur les différents échantillons après extraction de l’ADN : 80 échantillons environ.

- Caractérisation spatiale et temporelle des métaux pièges par prélèvement annuel mené depuis 2005 et analyse des concentrations en métaux d’échantillons de sol superficiel (Analyse réalisée à l’aide d’un spectromètre de terrain à fluorescent X) en 100 points à la surface du bassin /an.

Les données concernant l’impact sur la nappe

Les données acquises relatives aux impacts de l'infiltration sur la nappe concernent :

- Des enregistrements en continu (pas de temps horaire) du niveau de la nappe, conductivité électrique, température, oxygène dissous, pH et potentiel redox dans les piézomètres situés à l'amont et à l'aval du bassin d'infiltration.

- Des campagnes de prélèvements d'eau de nappe pour analyse du carbone organique dissous (COD), des éléments majeurs (Cl, Ca, Mg, Na, K, TAC, nitrates, ammonium, sulfates, phosphates, silice) des métaux (Zn, Ni, Pb, Cu, Cr, Cd), de 15 composés organiques volatils (COVs) et de 15 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs).

- Des échantillons faunistiques permettant d'évaluer l'abondance et la diversité des peuplements d'invertébrés dans la nappe à l'amont et  à l'aval du bassin

Pour 2006-2008, les mesures en continu de la conductivité électrique, température, oxygène dissous, pH et potentiel redox ont été réalisées sur les piézomètres SC6, SC5 SC7, SC8, SC11, SC26, SC27, SC28 et SC29. Le  niveau de la nappe a été enregistré en continu sur les piézomètres SC1, SC5, SC7, SC11, SC12, SC13, SC14, SC26, SC27, SC28 et SC29.

### Perspectives d'évolutions et raisons de cette évolution (retours sur les objectifs)

A completer

## B.3	Site d’Ecully- PILOTE = Responsable de site: JLBK     (4 pages max)

### Objectif de ce site en terme d'observation

Ce site est dédié à la mesure des flux d'eau et de polluants produits par un bassin versant caractéristique d’un milieu urbain moyennement dense et par un déversoir d’orage situé à l’exutoire du bassin versant.

### Présentation du site

#### Récapitulatif des principales caractéristiques du site

Ce bassin versant a une superficie de 245 ha, une urbanisation résidentielle moyennement dense et un coefficient d’imperméabilisation de 42 %. Sa pente est de l’ordre de 2 %. Il est drainé par un réseau d'assainissement majoritairement unitaire, avec quelques tronçons séparatifs dans sa partie haute. Il est muni en outre de 5 petits déversoirs d'orage rejetant les effluents dans le ruisseau du Trouillat (déversoirs non instrumentés car ne déversant que très exceptionnellement) et d’un déversoir d'orage principal, dit déversoir Valvert, situé à l'exutoire et qui est instrumenté. Le déversoir Valvert rejette les effluents de temps de pluie dans le ruisseau des Planches.

Figure 12: Bassin versant d'Ecully et position des déversoirs d’orage

### Équipement métrologique

L’ensemble de l’instrumentation est placé à l’exutoire du bassin versant au niveau du déversoir Valvert. Il est installé sur le collecteur de type ovoïde A180 pour évaluer les flux d’eau et de polluants produits par un petit bassin urbain et estimer les flux transités et déversés.

Les appareils installés sont les suivants :

- Au niveau des retombées atmosphériques sèches et humides (idem site Django Reinhardt) depuis 2007

- Au niveau du collecteur amont du déversoir Valvert : triple mesure en 2008 des débits en continu (hauteur - vitesse), installation d’un préleveur et d’une station qualité fonctionnant en continu (turbidité triplée en 2008, pH, conductivité, température) qui fonctionne depuis 2001exactement sur le même principe que celui du site Django Reinhardt (Cf. Figure 8)

- Au niveau de la conduite de déversement du déversoir Valvert vers le ruisseau des Planches : mesure du débit (hauteur - vitesse) (depuis 2001 également)

En juin 2004, un spectromètre UV-visible s::can a été mis en place.

### Données acquises (continues + campagnes – chiffre sur 4 ans et depuis la création de l'OTHU)

Basées sur les mêmes principes que pour le site Django Reinhardt, les données acquises sur les flux produits par les bassins sont les suivantes :

- Données en continu avec un pas de temps de 2 minutes des débits (hauteurs- vitesses), du pH, de la température, de la conductivité et de la turbidité dans le déversoir Valvert, depuis mai 2001 ;

- Mesures en continu de la DCO avec un pas de temps de 2 minutes par sonde ultraviolet (Docteur Lange) de mars 2003 à  juillet 2006.

- Tests de mesures des MES et de la DCO en continu à l’aide d’un spectromètre UV-visible s::can débutés en 2005. Entre 2006 et 2007, l’appareillage a été testé par temps de pluie et temps sec sur 24 échantillons.

- Analyses ponctuelles, au cours de périodes de temps sec ou d'épisodes pluvieux (MES, turbidité, DCO brute et dissoute) sur quelques pluies (40 échantillons environ). Les relations turbidité / MES et turbidités / DCO établies avant 2006 sont en effet assez fiables et la variabilité moins importante que sur le site Django Reinhardt.

- Mesures de concentrations moyennes journalières ou par tranche de 2 heures d'effluents de temps sec et mesures de concentrations moyennes lors d'événements pluvieux. Les échantillons moyens ont fait l'objet de mesures portant sur une gamme étendue de paramètres : MEST, MESO, COD, COT, DCO brute et dissoute, CT dissous, CID, COD, CT, CIT, COT, NTK avant et après filtration, P total avant et après filtration, NH4+, Cl-, NO3-, NO2-, PO42-, ainsi que certains ions (SO42-, PO43-, NO3-, NO2-, Cl-); hydrocarbures totaux, métaux lourds (Cd, Pb, Zn, Cu sous forme totale et dissoute), HAP, PCB, indice phénol et COV particuliers.

- Plus récemment, les échantillons collectés sur les retombées atmosphériques sèches et humides et sur les apports issus du bassin versant font l’objet d’analyse des substances prioritaires de la directive cadre européenne sur l'eau (DCE 2000) notamment HAP, pesticides (Alachlore, Atrazine, Chlorfenvinohos, Chlorpyrifos, Diuron, Endosulfan, Hexachlorocyclohexane, Lindane, Isoproturon, Pentachlorophénol, Simazine, Trifluraline, Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine, para DDT, Total DDT), solvants organohalogénés volatiles (1,2-Dichloroéthane, Dichlorométhane, Trichlorométhane, Perchloroéthylène, Tétrachlorure de carbone, Trichloroéthylène), phtalates (Di (2-éthylexyl) phtalate), chlorobenzènes (Benzène, Hexachlorobutadiène, Pentachlorobenzène, Trichlorobenzènes), alkyphénols (Nonylphénols, Octylphénols et autres (composés du tributylétain, Diphényléthers bromés, Chloroalcanes C 10-13)).

De 2006 jusqu’à aujourd’hui, ont été analysés 22 échantillons prélevés au cours de 9 pluies et 2 périodes de temps sec, 17 échantillons de retombées humides et 7 de retombées sèches.

### Perspectives d'évolutions et raisons de cette évolution (retours sur les objectifs)

A completer

## B.4	Site de l’IUT – PILOTE= Responsable de site Pierre Marmonier        (4 pages max)

### Objectif de ce site en terme d'observation

Ce site a été retenu afin de valider une méthodologie de suivi de la qualité physico-chimique et biologique de la nappe à l'aplomb d'un bassin présentant une zone non saturée peu épaisse et permet également d'effectuer des études précises de la variabilité spatiale des différents paramètres en nappe.

### Présentation du site

#### Récapitulatif des principales caractéristiques

Ce site est constitué d'un bassin d’infiltration situé sur le campus de la Doua (Villeurbanne) près de l’IUT Lyon 1 dans le couloir fluvial du Rhône. Il reçoit les eaux pluviales d'un bassin versant de 2.5 hectares caractéristique d'activités tertiaires.

#### Descriptif détaillé des sites

Le bassin d’infiltration date d’une trentaine d’années. Sa capacité est de l’ordre de 4000 m3. Sa profondeur est d’environ 3 m. Le bassin est situé sur la nappe alluviale du Rhône. A cet endroit, la nappe est haute (moins de  2 m du fond du bassin) et ses fluctuations sont importantes si bien que la zone non saturée sous le bassin est faible, voire inexistante.

Figure 13: instrumentation du site de l’IUT. En 2008, le bassin d’infiltration comprend un total de 61 piézomètres, tubes en plexiglas ou tubes métalliques permettant d’échantillonner et d’inspecter par vidéo-caméra le lit d’infiltration et la nappe phréatique.

### Équipement métrologique

Ce site est principalement équipé de batteries de piézomètres. Plusieurs configurations ont été testées depuis 1999 :

- En septembre 1999 : 30 mini piézomètres.

- En novembre 2000 : 6 piézomètres équipés de tubes en Plexiglas (profondeur –2, -3, -4, -5, -6, -7m)

- En septembre 2001 : 4 piézomètres ont été implantés en amont du bassin d’infiltration (site étang du campus) (profondeur -8, -9, -10 et -11m)

- En février 2002 : les 30 mini piézomètres installés en 1999 ont été déplacés sur la totalité du bassin.

- En septembre 2003 : Implantation de 12 tubes plexiglas transparents non crépinés d’une longueur de 3,5 m pour la vidéo prospection. Réalisation après l’implantation de chaque tube d’une diagraphie vidéo afin de localiser la profondeur à laquelle se sont accumulés les sédiments fins d’origine pluviale. Perforation et installation de 8 piézomètres transparents d’une longueur de 3,5 m pour la réalisation de tests de perméabilité.

- En 2006, installation d'un groupe de 15 piézomètres métalliques témoins (3 réplicats * 5 profondeurs: 20, 40, 60, 80 et 100 cm sous la surface de la nappe) situés sur le site étang du campus et un groupe de 15 piézomètres métalliques (3 réplicats * 5 profondeurs) situés à l’aplomb du dôme de recharge en eau pluviale dans le bassin. Implantation de 2 tubes plexiglas transparents supplémentaires (1 sur le site étang et 1 dans le bassin). (Figure 14).

Figure 14: Vue aérienne du bassin d'infiltration de l'IUT (Villeurbanne) montrant la localisation et la disposition des différents piézomètres métalliques et Plexiglas installés en 2006.

En parallèle et en complément de ces mesures de terrain, des analyses en laboratoire sur colonnes expérimentales ont été menées afin d’évaluer l’impact de la couche de sédiment urbain déposée à la surface des bassins ainsi que la présence de faune sur le phénomène de colmatage ainsi que sur la dynamique de la matière organique et des polluants. Ces expériences ont été basées sur la mise en place de 36 colonnes expérimentales sur lesquelles ont été effectuées 720 échantillons d’eau (36 colonnes x 2 horizons x 10 dates) et 72 échantillons de sédiments (36 colonnes x 2 dates). Les échantillons d’eau ont permis de mesurer la « respiration » des sédiments (mesure de l’oxygène dissous), le carbone organique dissous (COD), les nitrates, l’ammonium, les phosphates, 4 métaux (Zn, Pb, Cu, Cd), et  15 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs). Les analyses effectuées sur les sédiments concernent l'azote, le phosphore, le carbone organique, les métaux (Zn, Pb, Cu, Cd), 15 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) et des mesures permettant d'évaluer l’abondance et l’activité du compartiment microbien: dénombrements bactériens (abondance totale par DAPI et abondance des eubactéries actives par FISH), activités microbiennes (INT, FDA), potentiels bactériens à dégrader plusieurs composés carbonés (par utilisation de plaques Biolog) et respirations aérobie et anaérobies (dénitrification, méthanisation) des sédiments.

### Données acquises (continues + campagnes – chiffre sur 4 ans et depuis la création de l'OTHU)

Les données acquises relatives aux impacts de l'infiltration sur la nappe concernent :

- Des enregistrements en continu (pas de temps horaire) du niveau de la nappe, conductivité électrique, température, oxygène dissous, pH et potentiel redox dans les piézomètres situés à l'amont et à l'aval du bassin d'infiltration.

- Des campagnes de prélèvements d'eau de ruissellement pluvial et de nappe pour analyse du carbone organique dissous (COD), des éléments majeurs (Cl, Ca, Mg, Na, K, TAC, nitrates, ammonium, sulfates, phosphates, silice) des métaux (Zn, Ni, Pb, Cu, Cr, Cd), de 15 composés organiques volatils (COVs) et de 15 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs).

- Des échantillons faunistiques dans la nappe permettant d'évaluer l'abondance et la diversité des peuplements d'invertébrés dans la nappe à l'amont et  à l'aval du bassin.

- Des campagnes de prélèvement de sédiment dans le lit du bassin d'infiltration et dans la nappe. Les analyses effectuées sur les sédiments du lit du bassin concernent l'azote, le phosphore, le carbone organique, les métaux (Zn, Ni, Pb, Cu, Cr, Cd), 15 composés organiques volatils (COVs) et 15 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs). Les mêmes analyses sont effectuées sur les sédiments de nappe auxquelles viennent s'ajouter des mesures permettant d'évaluer l'abondance, la diversité et l'activité biologique des communautés microbiennes: protéines (méthode de Lowry), EPS (substances polymériques extracellulaires mesurées par la méthode de Dubois), dénombrement bactérien (DAPI), DGGE, activités microbiennes (INT, FDA), et respiration des sédiments.

Pour 2006-2008, les mesures effectuées sont les suivantes:

- Mesure en continu du niveau de la nappe, de la conductivité électrique, température, oxygène dissous, pH et potentiel redox sur deux piézomètres (PZ4 et PZ8) situés à l'amont et à l'aval du bassin.

- 30 prélèvements d'eau de nappe et 3 prélèvement d'eau de ruissellement pluvial sur lesquels les paramètres suivants ont été mesurés: COD, Cl, Ca, Mg, Na, K, TAC, NO3, NH4, SO4, PO4, SiO2, Zn, Ni, Pb, Cu, Cr, Cd, 15 COVs et 15 HAPs.

- 30 échantillons faunistiques dans la nappe (tri et comptage).

- 3 prélèvements de sédiment dans le lit du bassin et 6 prélèvements de sédiment dans la nappe sur lesquels ont été analysés l'azote, le phosphore, le carbone organique, les métaux (Zn, Ni, Pb, Cu, Cr, Cd), 15 COVs et 15 HAPs.

- 30 prélèvements de sédiment dans la nappe sur lesquels ont été mesurés l'azote, le phosphore, le carbone organique, les protéines, EPS, DAPI, INT, FDA et la respiration des sédiments.

### Perspectives d'évolutions et raisons de cette évolution (retours sur les objectifs)

A compléter

## B.5	Site de l'Yzeron- PILOTES = Responsable de site: Benoit Cournoyer, Flora Branger (4 pages max)

### Objectif de ce site en terme d'observation

Le bassin de l’Yzeron est situé en périphérie ouest de l’agglomération lyonnaise. Il subit depuis le XXe siècle l’influence du développement de la ville de Lyon. Cela se traduit par une augmentation de l’imperméabilisation dans son aval urbain mais aussi à partir des villages satellites. Cette configuration est caractéristique des villes historiques européennes qui se sont développées autour des voies d’eau. Le territoire périurbain est par ailleurs le lieux d’enjeux multiples, économiques et sociaux, du fait d’un mouvement général des populations rurales vers les zones urbaines (UNEP 2007), projection 2050) et en particulier leur périphérie (INSEE, 2007). Il faut aussi noter que le milieu périurbain apparaît comme le plus déclassant pour les bio-indicateurs de l’état écologique des cours d’eau à l’échelle européenne. Les maux endémiques du développement urbain sont le risque d’inondation par augmentation conjointe de l’aléa et de la vulnérabilité et l’impact sur les cours d’eau par augmentation d’un ruissellement non maîtrisé dans un contexte d’évolution rapide.

Sur le bassin de l’Yzeron, le développement périurbain est accompagné d’une déprise agricole au profit des forêts dans sa partie amont (Cottet, 2005). Les conséquences de ces évolutions sur le régime hydrologique du bassin sont complexes à modéliser du fait des interactions et rétroactions entre les réseaux d’écoulement ruraux et urbains, comme cela a été constaté pour le régime des crues de ce bassin. L’origine des flux d’eau, les chemins empruntés et leur évolution pendant les événements hydrologiques sont autant d’incertitudes dans le calage des modèles de simulation. Il convient de les lever par l’observation. A la modélisation de l’effet du développement périurbain il faut ajouter la nécessité de pouvoir aussi modéliser l’effet d’une évolution possible du climat. Ces deux facteurs affecteront le fonctionnement hydrologique. Pour les collectivités en charge de la protection des personnes et des biens ainsi que de la préservation des masses d’eau au sens de la DCE, cela se traduit par des questions opérationnelles de gestion et de planification auxquelles la recherche et les données collectées sur le bassin de l’Yzeron doivent in fine apporter des réponses.

Ce site initialement nommé Bassin versant de Grézieu la Varenne, a été rebaptisé à partir de 2007 « Bassin versant de l'Yzeron».

Ce changement de nom correspond également à un changement d'échelle afin d'alimenter les thématiques suivantes :

- Améliorer le modèle intégré du cycle de l'eau, notamment le modèle réseau + rivière

- Améliorer la connaissance de la pluie sur cette zone périurbaine

- Évaluer l'impact écologique et biologique des aménagements en zone périurbaine

### Présentation du site

#### Récapitulatif des principales caractéristiques

Le bassin versant périurbain de l’Yzeron  a une surface de 147 km²  et pour exutoire final le Rhône à Oullins. La topographie est contrastée (altitude du point le plus haut 917 m ; altitude de l’exutoire 162m). La géologie du territoire est formée de roches cristallines et métamorphiques et d’alluvions sur substrat cristallin. Le bassin versant couvre  20 communes dont la population est de 141 000 habitants.

Le régime hydrologique du bassin est naturellement marqué par des crues rapides et des étiages sévères. Son évolution rapide depuis un grand centre urbain pilote (Figure 16) est assez caractéristique. Ce bassin a été partagé, au sens DCE (commission Agence de l’Eau, Diren..), en deux masses d’eau avec trois objectifs : atteinte du bon état écologique dès 2015 pour la partie amont confluence Yzeron-Charbonnières, atteinte d’un bon potentiel écologique pour la partie aval avant la zone d’influence du remous de l’usine hydroélectrique située sur le Rhône. La dernière partie est considérée trop artificialisée pour faire l’objet d’un objectif d’amélioration.

| Figure 16 : Evolution des usages des sols du bassin de l’Yzeron (Radojevic et al. 2002) | Figure 17 : les points de contact entre réseau d’assainissement et réseau hydrographique de l’Yzeron (Grosprêtre, 2006) |
| --- | --- |

On trouve en parallèle du réseau de drainage « naturel » constitué par les cours d’eau pérennes et non pérennes (50% du linéaire environ), plusieurs réseaux d’assainissement plus ou moins interconnectés et des collecteurs principaux de type unitaire (eaux usées et eaux de pluie) en fond de vallée et connexes aux rivières principales (Figure 17). Ils présentent de nombreux points de contact avec le réseau hydrographique, notamment par les déversoirs d’orages et les tampons d’accès situés en bordure de rivière. Un an de mesure de débit réalisé sur le grand collecteur à l’exutoire montre que 27% de l’écoulement annuel de la rivière est drainé par le réseau. Les interactions entre réseau naturel et artificiel ont une influence très sensible sur l’hydrologie des « petites crues » et des étiages du bassin versant.

#### Descriptif détaillé des sites

Les différents équipements hydrométriques sont placés soit en versant, soit en cours d’eau pour l’étude du bilan d’eau (pluie, ETP, ETR, ruissellement) à différentes échelles de sous bassins versants.

Le dispositif métrologique est organisé à deux échelles :

- celle du bassin versant de l’Yzeron (Figure 18) avec un ensemble de stations de mesures hydrométriques et météorologiques réparties.

Ce dispositif, bâti à partir de l’existant (OTHU, DIREN), est actuellement complété. Il doit permettre le développement et la validation d’une modélisation hydrologique spatialisée du milieu périurbain. Le dispositif métrologique est organisé à l’échelle du bassin pour (a) effectuer des bilans hydrologiques par sous bassins principaux et (b) par mode dominant d’occupation du sol (forêt, agricole, périurbain, urbain).

- celle d’un bief de cours d’eau de 200 m de long pour étudier l’impact en quantité et qualité des rejets urbains de temps de pluie (RUTP), liés au développement urbain, sur un cours d’eau à faible capacité de dilution

Ce bief fait partie du ruisseau de la Chaudanne (cf Figure 18) dont l’amont du bassin est principalement en prairies et cultures. C’est au passage du village de Grézieux la Varenne qu’un premier déversoir d’orage vient modifier les débits et la qualité du ruisseau. Une partie des eaux pluviales a été déconnectée en 2003 du réseau principal pour rejoindre des bassins de retenue et limiter les rejets du déversoir d’orage.

Figure 18 : Points de mesure distribués (pluviométrie/limnimétrie) sur le bassin de l’Yzeron

Le premier bassin, après le décanteur, est muni d’un filtre étanche au fond et planté de roseaux afin d’assurer l’abattement d’une partie de la pollution liée aux eaux de ruissellement pluvial. Le dispositif a été dimensionné pour stocker un ruissellement urbain de fréquence moyenne quinquennale et apporte une réduction moyenne de 50% sur les pointes et les volumes déversés par le déversoir de Grézieu la Varenne. Cette configuration se prête donc aussi à l’étude de l’efficacité d’un aménagement alternatif pour limiter l’impact des RUTP.

### Équipement métrologique

A l’échelle du bassin versant de l’Yzeron : Pour le Suivi pluviométrique et météorologique (Figure 19) l’équipement métrologique OTHU comprend 4 pluviomètres à augets basculeurs qui permettent une mesure en continu de la pluie et de la température de l’air ainsi qu’une station météo plus complète qui comprend un pluviomètre à pesée (mesure des précipitations solides comme liquide), un anémomètre-girouette, ainsi que des capteurs de température, humidité de l’air et pression atmosphérique (mise en service en juillet 2008). Il sera proposé d’intégrer à ce réseau un pluviomètre installé à Oullins dans le cadre du projet Rives. Le réseau est actuellement complété par 3 pluviomètres du Grand Lyon (P15, P18 et P24) situés en bordures interne du bassin, deux vers l’aval et un au Nord. L’objectif est d’assurer la couverture la plus homogène possible sur le bassin.

Pour le suivi débitmétrique (Figure 19), il y a actuellement 6 stations en fonctionnement sur les cours d’eau du bassin (deux stations supplémentaires doivent également être installées dans les prochaines années). Elles sont équipées de capteurs limnimétriques piézo-capacitifs. La conversion hauteur-débit est faite au moyen de courbes de tarage construites à partir de jaugeages réguliers (à l’aide de courantomètres électromagnétiques ou par dilution dans le cas de faibles débits). Une station sur la rivière Chaudanne est par ailleurs équipée d’un canal Parshall 36’’. Ce réseau est aussi complété par deux stations gérées par la DIREN Rhône-Alpes sur l’Yzeron (Craponne et Taffignon) dans la zone aval du bassin.

Figure 19 : La station météo de Montromant (comm. Yzeron), le canal Parshall de la station de la Léchère et la section de contrôle du vieux pont de la barge sur la Chaudanne (Grézieu)

A l’échelle du bief de la Chaudanne : le dispositif central est organisé autour d’un déversoir en 3 unités de mesures pour faire le bilan des flux d’eau et de substances en entrée (amont et déversoir) et en sortie (aval) d’un bief de 200m (fig. B6-5).

Figure 20 : Organisation du dispositif métrologique autour du déversoir d’orage et du dispositif de bassins d’orage. La Chaudanne à Grézieu la Varenne.

Pour le suivi des flux rejetés par les déversoir d’orage de Grézieu-la-Varenne (Figure 21) : Les trois unités de mesure sont abrités dans des bungalows (Figure 20). Les mesures sont réalisées sur de l’eau pompée en rivière et dans le déversoir d’orage (figure). Le pompage est déclenché par le fonctionnement du déversoir d’orage. Différents paramètres de qualité sont mesurés dans les canaux de dérivation :

- dans le ruisseau à l'amont du déversoir d'orage (conductivité, température, oxygène dissous) ;

- dans le déversoir d'orage (débit, pH, conductivité, turbidité, température) ;

- dans le ruisseau à l'aval du déversoir d'orage (conductivité, température, oxygène dissous) ;

Des échantillonneurs réfrigérés (un par bungalow) sont déclenchés sur niveau d’eau dans les canaux en vue d’établir des pollutogrammes en MES, CO part., CO dissous, NH4, NO3, PO4, Nt, Pt, DCO, et plus rarement les métaux (Cd, Pb, Zn, Cu) (total et dissous).

|  | Figure 21 : Vue (éclatée) de l’unité de mesure n°1 qui pilote le déclenchement des unités amont et aval. Les flux sont dérivés vers un canal équipé de capteurs en continu et d’un préleveur pour analyses chimiques plus détaillées au laboratoire. (photo T. Fournier) |
| --- | --- |

Les canaux ont été dimensionnés pour atteindre un profil d’équilibre de 10 cm de tirant d’eau en 1 minute pour un débit de pompage de 1,5 l/s qui permet l’entraînement des matières en suspension depuis le point de pompage. Ce détail est essentiel car 70 à 80% de la pollution apportée par le déversoir est adsorbée sur les MES. Ils disposent d’une lame d’eau morte pour protéger les capteurs sensibles à l’assèchement. Les fonds plats devraient être remplacés par des fonds ovoïdes pour faciliter l’auto-curage.

Les mesures à base de capteurs en continu sont complétées par des campagnes bimestrielle d’échantillonnage biologique (et physico-chimiques) dans le substrat du ruisseau (prélèvement au Surber dans la zone benthique et à la pompe Bou-Rouch dans la zone hyporhéique). Nous suivons ainsi l’état et l’évolution des biocénoses interstitielles en réponse aux conditions de flux. Les éléments chimiques suivants de l’eau en rivière et du substrat sont analysés en routine pour chaque campagne biologique : MES, CO part., CO dissous, NH4, NO3, PO4, Nt, Pt, DCO et plus rarement les métaux (Cd, Pb, Zn, Cu) total et dissous.

Les bassins de retenue (Figure 22) sont équipés de trois piézomètres depuis 2006 dans chacun des bassins. La mesure continue réalisée dans le premier bassin informe sur la vitesse de vidange de ce dernier et sera utilisée pour suivre la vitesse de colmatage du filtre. Le suivi de la végétalisation (thèse démarrée en 2008) pourra être mis en parallèle de celui des apports de ruissellement au système.

Figure 22 : Schéma en coupe des bassins de retenue de Grézieu la Varenne.

Le « site hyporhéique » est situé juste en amont du déversoir d’orage de la Chaudanne, ce bras de cours d’eau d’une dizaine de mètre a été densément instrumenté dans le cadre d’un travail de recherche de 2004 à 2006. Le site est composé de trois transects (Figure 23) de piézomètres situés en berge, dans le ruisseau et en dans son substrat. Les transects sont organisés autour d’une séquence morphologique plat-seuil-mouille afin de mesurer le rôle de la ligne d’eau et de la morphologie sur les gradients hydrauliques et donc sur les « échanges nappe-rivière ».

Figure 23 : organisation métrologique du site hyporhéique. Trois transects principaux avec mesures piézométriques, en berge (rond), dans le substrat (croix) et la colonne d’eau (carré). Mesures tensiométriques en berge (triangle)

La station est équipée de 19 points de mesure constitués par des tubes en PVC de 50 mm de diamètre, perforés en leur base et couverts d’un géotextile pour éviter l’encrassement des capteurs. Pour les piézomètres en berge, les profondeurs sont variables en fonction de la rencontre du substratum granitique, situé entre 1.5 et 2 m de profondeur. Tous les capteurs sont géo-référencés en X,Y et Z avec une précision du mm (mesures par tachéomètre laser). Trois mesures de pression sont réalisées directement dans la colonne d’eau pour suivre le profil de la surface libre le long des faciès morphologiques et selon les débits mesurés juste en aval (voir dispositif débit-métrique). Trois sont implantés dans le substrat de la rivière à 0.5 m de profondeur pour mesurer les gradients hydrauliques dans le sous écoulement. Deux tensiomètres ont été placés en berge pour suivre l’évolution du front d’humidité en monté et ressuyage de la nappe.

La lourdeur de la maintenance a conduit à alléger ce dispositif en 2006 pour le réduire à des mesures de températures entre la surface de l’eau et l’eau hyporhéique afin de mesurer les échanges (ou mélange d’eau selon les saisons). La mesure de traceurs physico-chimiques (température, conductivité électrique, oxygène dissout) devrait être renforcée en 2009 dans le cadre de deux conventions (ANR-CES « Invasion » et ZABR-Agence de l’eau RMC « DO-Tox »)

### Données acquises (continues + campagnes – chiffre sur 4 ans et depuis la création de l'OTHU)

Le tableau ci-après résume les plages temporelles d’observation depuis la création de l’OTHU.

Pour les données acquises en continues comme pluie, débit, hauteur d’eau en rivière et température de l’air, la continuité des mesures est bonne. L’acquisition est réalisée à pas de temps variable pour tous les paramètres sauf la pluie dont le comptage est réalisé à la minute. Pour les données acquises sur événements de déversement comme température de l’eau, conductivité électrique de l’eau et pH les données sont aussi de bonne qualité.

Les mesures réalisées avec un turbidimètre (unité 1, sur rejet) et deux sondes à oxygènes (unités 2 et 3 sur rivière) sont apparues beaucoup plus problématiques et n’ont fonctionnées correctement que la première année. Ces paramètres ont été arrêtés en attendant des solutions techniques plus fiables et ne sont donc pas mentionnés dans les séries de données suivies. Des lacunes existent dans ces séries et sont soit dues à des défaillances techniques (défaillance d’un capteur ou d’une centrale d’acquisition), soit le résultat d’aléas climatiques (période de neige pour les pluviomètres à augets basculeurs par exemple).

|  |  | Années |
| --- | --- | --- |
| Point de mesure | Type mesure | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Chaudanne amont DO | Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déversoir Orage (DO) | Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déversoir Orage (DO) | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chaudanne aval DO | Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chaudanne unité 3 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chaudanne Léchère | Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mercier | Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mercier | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chaudanne | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Col de la Luère | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yzeron | MET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bassin orage 1 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site hyporhéique | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site hyporhéique | T, Cond. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bassin orage 2 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bassin orage 3 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesures sur événements de rejets du déversoir |
| Réseau Assaissement. | Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unité 1, canal dérivation | T, pH, Cond, H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre pollutogrammes | Voir liste PC(*) | 11 (+Cd, Cr,Cu, Pb, Zn) | 3 |
| Unité 2, canal dérivation | T, Cond, H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unité 3, canal dérivation | T, Cond, H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campagnes |
| Campagnes biologiques | invertébrés | 52 relevés benthos et 60 hyporheos |  |  |  |
| Campagnes chimiques | Voir liste PC(*) | 49 relevés pleine eau et 60 relevés hyporhéiques |  |  |  |

Q : Débit, H : Hauteur, MET : Station météorologique, T : Température, Cond : Conductivité

(*) Liste PC : liste des paramètres physico-chimiques : Ca++ en mg/L, Cl-, COD, Conductivité, DCO, HCO3-, K+ L, KMnO4 L, MES, Mg++  , Na+, NH4+, N Kjeldahl, NO2-, NO3-, pH, PO43-, P total, SiO2, SO42-.

### Perspectives d'évolutions et raisons de cette évolution (retours sur les objectifs)

A COMPLETER

## B.6	Sites Satellites et Ateliers

## Sites Satellites - PILOTE = P. Marmonier  (4 pages max)

### Objectif de ce site en terme d'observation

Les sites satellites permettent de tester l'influence de certaines variables telles que la taille du bassin versant et l'épaisseur de la zone non saturée (ZNS) sur les effets de l'infiltration d'eau de ruissellement pluvial. Ils viennent compléter les sites pilotes en fournissant des réplicats nécessaires à l'établissement de relations statistiques (exemple: amplitude thermique annuelle en fonction de la taille du bassin versant drainé). Ils correspondent soit à des sites de référence (piézomètre situé en dehors de la zone d'influence d'un bassin d'infiltration) soit à des bassins d'infiltration situés au sein de l'agglomération lyonnaise.

### Présentation des sites

Au total, 14 bassins d'infiltration  équipés d'au moins un piézomètre aval et dans certains cas d'un piézomètre amont (site de référence) sont utilisés dans le cadre de divers plans d'échantillonnage. Il s'agit de Bois Carré (Saint-Bonnet de Mure), Carreau (Décines), Centre Routier (Chassieu), Charbonnier (Vénissieux), Chemin de Feyzin (Mions), Chemin de Raquin (Chassieu), Grandes terres (Saint-Bonnet de Mure), Granges Blanches (Corbas), Leader (Saint-Priest), Léopha (Corbas), Minerve (Saint-Priest), Pithioud mi-plaine (Saint-Priest), Pivolles (Décines), Revoisson (Genas), Triangle de Bron (Bron) et ZAC du Chêne (Chassieu). Ces bassins on été l'objet d'enregistrement en continu (sondes multiparamétriques) en nappe sur des périodes > 6 mois ou de prélèvements d'eau souterraine qui permettent de compléter les observations effectuées sur les sites pilotes. Le Tableau 1 et la Figure 24 récapitulent et localisent l'ensemble des sites utilisés dans le cadre de l'étude des impacts de l’infiltration des eaux de ruissellement pluvial sur le régime thermique des eaux souterraines.

Tableau 1: Caractéristiques des sites (bassins d’infiltration et sites de référence) sélectionnés pour l’étude des impacts de l’infiltration des eaux de ruissellement pluvial sur le régime thermique des eaux de la nappe.

Figure 24: Localisation des sites (bassins d’infiltration et sites de référence) sélectionnés pour l’étude des impacts de l’infiltration des eaux de ruissellement pluvial sur le régime thermique des eaux de la nappe.

En 2006, le bassin de l'IUT et 2 sites satellites - les bassins de Granges Blanches et Minerve - ont été dotés d'un dispositif spécifique qui a pour objet de tester statistiquement les effets de l’infiltration et de la profondeur sur les concentrations de solutés, les activités et biomasses microbiennes, les processus biogéochimiques (respiration) et la diversité des invertébrés dans un contexte de nappe peu profonde (< 3m). Ce dispositif permet de prélever l’eau, les sédiments, et les invertébrés à des profondeurs de 20, 40, 60, 80 et 100 cm sous la surface de la nappe. Il comprend pour chaque bassin un groupe de 15 piézomètres témoins (3 réplicats * 5 profondeurs) situés à l’amont hydraulique immédiat du bassin (site de référence) et un groupe de 15 piézomètres (3 réplicats * 5 profondeurs) situés à l’aplomb du dôme de recharge en eau pluviale (Figure 25 et Figure 26). Les piézomètres sont des tubes métalliques perforés sur une hauteur de 10 cm qui sont enfoncés par battage. Au total 132 piézomètres ont ainsi été installés de mars à septembre 2006, soit une longueur totale de 520 m. Chaque site (3 sites amont et 3 sites aval) a également était équipé d'un piézomètre en Plexiglas transparent qui est utilisé afin de: (1) visualiser à l'aide d'une vidéo-caméra la structure des sédiments en place; (2) réaliser des mesures en continu du niveau piézométrique, de la conductivité, température, oxygène dissous, pH, et potentiel d'oxydoréduction. Chaque piézomètre en Plexiglas a donc été équipé en novembre 2006 d'une sonde multi-paramétrique 600-XLM. Le géoréférencement des piézomètres Plexiglas a été effectué en décembre 2006 par le cabinet SCP Plantier.

Figure 25: Vue aérienne du bassin d’infiltration de Granges Blanches (Corbas) et description des batteries de piézométres métalliques installés en 2006.

Figure 26: Vue aérienne du bassin d’infiltration de Minerve (Saint-Priest) et description des batteries de piézométres métalliques installés en 2006.

### Données acquises (continues + campagnes – chiffre sur 4 ans et depuis la création de l'OTHU)

Les données acquises relatives aux impacts de l'infiltration sur la nappe concernent :

- Des enregistrements en continu (pas de temps horaire) du niveau de la nappe, conductivité électrique, température, oxygène dissous, pH et potentiel redox dans les piézomètres situés à l'amont et à l'aval du bassin d'infiltration.

- Des campagnes de prélèvements d'eau de ruissellement pluvial et de nappe pour analyse du carbone organique dissous (COD), des éléments majeurs (Cl, Ca, Mg, Na, K, TAC, nitrates, ammonium, sulfates, phosphates, silice) des métaux (Zn, Ni, Pb, Cu, Cr, Cd), de 15 composés organiques volatils (COVs) et de 15 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs).

- Des échantillons faunistiques dans la nappe permettant d'évaluer l'abondance et la diversité des peuplements d'invertébrés dans la nappe à l'amont et à l'aval du bassin.

- Des campagnes de prélèvement de sédiment dans le lit du bassin d'infiltration et dans la nappe. Les analyses effectuées sur les sédiments du lit du bassin concernent l'azote, le phosphore, le carbone organique, les métaux (Zn, Ni, Pb, Cu, Cr, Cd), 15 composés organiques volatils (COVs) et 15 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs). Les mêmes analyses sont effectuées sur les sédiments de nappe auxquelles viennent s'ajouter des mesures permettant d'évaluer l'abondance, la diversité et l'activité biologique des communautés microbiennes: protéines (méthode de Lowry), EPS (substances polymériques extracellulaires mesurées par la méthode de Dubois), dénombrement bactérien (DAPI), DGGE, activités microbiennes (INT, FDA), et respiration des sédiments.

Pour 2006-2008, les mesures suivantes ont été effectuées sur les bassins d'infiltration de Granges Blanches et de Minerve:

- Mesure en continu du niveau de la nappe, de la conductivité électrique, température, oxygène dissous, pH et potentiel redox sur quatre piézomètres (PZ3, PZ7, PZ9 et PZ11) situés à l'amont et à l'aval des bassins de Granges Blanches et Minerve.

- 60 prélèvements d'eau de nappe et 6 prélèvement d'eau de ruissellement pluvial sur lesquels les paramètres suivants ont été mesurés: COD, Cl, Ca, Mg, Na, K, TAC, NO3, NH4, SO4, PO4, SiO2, Zn, Ni, Pb, Cu, Cr, Cd, 15 COVs et 15 HAPs.

- 60 échantillons faunistiques dans la nappe (tri et comptage).

- 6 prélèvements de sédiment dans le lit des bassins et 12 prélèvements de sédiment dans la nappe sur lesquels ont été analysés l'azote, le phosphore, le carbone organique, les métaux (Zn, Ni, Pb, Cu, Cr, Cd), 15 COVs et 15 HAPs.

- 60 prélèvements de sédiment dans la nappe sur lesquels ont été mesurés l'azote, le phosphore, le carbone organique, les protéines, EPS, DAPI, INT, FDA et la respiration des sédiments.

En association directe avec ces observations de terrain, des expérimentations en laboratoire ont été réalisées sur colonnes constituées de sédiments prélevés sur les sites étudiés. L'objectif est de comprendre les processus se déroulant dans le fond des bassins d'infiltration et d’évaluer l’impact d’un apport de polluants (notammant carbone organique total) sur les micro-organismes de développant dans les interstices de la nappe. Ces expériences ont consisté à la mise en place de 18 colonnes expérimentales sur lesquelles ont été effectuées 432 échantillons d’eau (18 colonnes x 4 horizons x 6 dates) et 60 échantillons de sédiments (18 colonnes x 3 horizons + 6 échantillons de début d’expérience). Les échantillons d’eau ont permis de mesurer la dynamique l’oxygène dissous lors de son transit dans les sédiments (activité respiratoire globale) ainsi que la dynamique du carbone organique dissous (COD). Les analyses effectuées sur les sédiments concernent l'azote, le carbone organique, les protéines, EPS, abondances bactériennes (DAPI) dénombrement des bactéries actives (par la méthode FISH) et activité microbiennes (INT, FDA et la respiration des sédiments).

### Perspectives d'évolutions et raisons de cette évolution (retours sur les objectifs)

A COMPLETER

## Sites Ateliers - PILOTES = L. Bacot / S. Vacherie   (2 pages max) ( canal de mesure claude Chappe, canaux ECL, Bungalow prototype)

### Objectif de ce site en terme d'observation

Ces dispositifs sont utilisés afin de compléter les approches de terrain.

### Présentation du site

#### Dispositifs expérimentaux de laboratoire :

Colonnes et enceintes de laboratoire - E3S – (Ex HBES) Lyon 1 : Ils sont composés (1) de colonnes sédimentaires filtrantes et (2) d'enceinte d'exposition d'invertébrés à des polluants. Ces dispositifs sont installés au laboratoire E3S de l'université Lyon I. Au total, 23+12 colonnes permettent de tester l'impact d'une arrivée de sédiments urbains sur le fonctionnement hydraulique et biogéochimique d'un système infiltrant.

Des canaux à surface libre – LMFA – LGCIE - INSA Lyon  : permettent de tester en milieu contrôlé des dispositifs métrologiques qui seront implantés sur les sites ou des dispositifs permettant de contrôler les procédures existantes. Un premier dispositif situé  au LMFA permet de réaliser des essais de traçage pour vérifier les capteurs débitmétriques. Il permet également d’l’étudier des écoulements chargés en polluants et contaminants à travers des jonctions de canaux à surface libre. Le deuxième situé au LGCIE a servi de support hydraulique pour tester un banc d’essai de capteurs de suivi de la qualité des effluents.  .

Figure 12: Canaux à surface libre situés au LGCIE

### Équipement métrologique

### Données acquises (continues + campagnes – chiffre sur 4 ans et depuis la création de l'OTHU)

### Perspectives d'évolutions et raisons de cette évolution (retours sur les objectifs)

## B.7	Gestion des données- PILOTE = Laëtitia BACOT/ Sylvie BARRAUD     (4 pages max)

### Méthodologie : validation et archivage sous vigilance

### Nombre de données acquises

### Perspectives

# C	OBSERVER POUR AGIR : Résultats et perspectives

## C.1.	CLIMATOLOGIE À L'ÉCHELLE DE L'AGGLOMÉRATION : Amélioration des connaissances et développement d’outils et méthodes en matière de pluviométrie et de climatologie à l'échelle de l'agglomération, et facteurs de risques associés aux inondations et aux pollutions - F. Renard* Univ Lyon 3

### Équipes concernées

### Objectifs scientifiques et opérationnelles

### Principaux résultats scientifiques (4 pages maximum)

### Principaux résultats opérationnels (2 pages maximum)

### Programmes de recherches supplémentaires ayant servi de support (1/4 page max)

### Collaborations nationales et internationales que ces recherches ont occasionnées (½ page max)

### Perspectives (vis-à-vis de la recherche, des questions et vis-à-vis de l'observation) (½ page max)

### Publications (2009 – 2012)       (2 pages max)

## C.2.	APPORT DES BASSINS VERSANTS : Amélioration des connaissances, modélisation, développement d’outils et méthodes en matière de processus de production et de transfert de l'eau et des polluants en temps sec et en temps de pluie issus des bassins versants urbains et périurbains - I. Braud* IRSTEA

### Équipes concernées

### Objectifs scientifiques et opérationnelles

### Principaux résultats scientifiques (4 pages maximum)

### Principaux résultats opérationnels (2 pages maximum)

### Programmes de recherches supplémentaires ayant servi de support (1/4 page max)

### Collaborations nationales et internationales que ces recherches ont occasionnées (½ page max)

### Perspectives (vis-à-vis de la recherche, des questions et vis-à-vis de l'observation) (½ page max)

### Publications (2009 – 2012)       (2 pages max)

## C.3.	IMPACT DES RUTP sur le SOL et la NAPPE : Amélioration des connaissances, modélisation et développement d’outils et méthodes en matière de transformations physiques, chimiques, biologiques des systèmes alternatifs de retenue et d’infiltration et impact de ces systèmes sur les nappes – Amélioration des techniques et des processus d’adoption  S. Barraud INSA

### Équipes concernées

### Objectifs scientifiques et opérationnelles

### Principaux résultats scientifiques (4 pages maximum)

### Principaux résultats opérationnels (2 pages maximum)

### Programmes de recherches supplémentaires ayant servi de support (1/4 page max)

### Collaborations nationales et internationales que ces recherches ont occasionnées (½ page max)

### Perspectives (vis-à-vis de la recherche, des questions et vis-à-vis de l'observation) (½ page max)

### Publications (2009 – 2012)       (2 pages max)

## C.4.	IMPACT DES RUTP sur les RIVIERES : Amélioration des connaissances, modélisation et développement d’outils et méthodes en matière de d’impacts physiques, chimiques, biologiques des systèmes de gestion des eaux pluviales sur les rivières et méthode d’amélioration de ces systèmes (notamment meilleure gestion des déversoirs d’orage) B. Cournoyer* , UCBL VETAgro Sup- P. Breil* IRSTEA

### Équipes concernées

### Objectifs scientifiques et opérationnelles

### Principaux résultats scientifiques (4 pages maximum)

### Principaux résultats opérationnels (2 pages maximum)

### Programmes de recherches supplémentaires ayant servi de support (1/4 page max)

### Collaborations nationales et internationales que ces recherches ont occasionnées (½ page max)

### Perspectives (vis-à-vis de la recherche, des questions et vis-à-vis de l'observation) (½ page max)

### Publications (2009 – 2012)       (2 pages max)

## C.5.	METROLOGIE : Amélioration des outils métrologiques Jean-Luc Bertrand-Krajewski , Gislain Lipeme Kouyi * INSA

### Équipes concernées

### Objectifs scientifiques et opérationnelles

### Principaux résultats scientifiques (4 pages maximum)

### Principaux résultats opérationnels (2 pages maximum)

### Programmes de recherches supplémentaires ayant servi de support (1/4 page max)

### Collaborations nationales et internationales que ces recherches ont occasionnées (½ page max)

### Perspectives (vis-à-vis de la recherche, des questions et vis-à-vis de l'observation) (½ page max)

### Publications (2009 – 2012)       (2 pages max)

# D	STRUCTURATION, VALORISATION ET OUVERTURES DE L'OTHU PILOTE : Laëtitia BACOT

ANNEXE 1 : PRODUCTION SCIENTIFIQUE SUR LA PERIODE 2009-2012

##### Thèses

Angerville R. (2009) Evaluation des risques écotoxicologiques liés au déversement de Rejets Urbains par Temps de Pluie (RUTP) dans les cours d'eau : Application à une ville française et à une ville haïtienne [En ligne]. Thèse : Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, 2009 [08/12/2009], 475 p. Disponible sur http://docinsa.insa-lyon.fr/these/pont.php?&id=angerville

Badin A.-L. (2009). Répartition et influence de la matière organique et des microorganismes sur l’agrégation et le relargage de polluants dans des sédiments issus de l’infiltration d’eaux pluviales, Thèse de doctorat INSA de Lyon. France, 231 p.

Foulquier A. (2009) : Ecologie fonctionnelle dans les nappes phréatiques : liens entre flux de matière organique, activité et biodiversité biologiques, Thèse de doctorat de l’Université Lyon I, France, 254 p. (résumé)

Dembélé A. (2010). MES, DCO et polluants prioritaires des rejets urbains de temps de pluie : mesure et modélisation des flux événementiels. Thèse de doctorat: INSA Lyon, France, 18 octobre 2010. Résumé. http://www.esprit-rhodanos.fr/publications/fulltext-phd-a.-dembele-2010-public-version-.pdf

Becouze-Lareure C. (2010). Caractérisation et Estimation des flux de substances prioritaires dans les rejets urbains par temps de pluie sur deux bassins versants expérimentaux. Thèse de doctorat: INSA Lyon, France, 23 novembre 2010. Résumé.http://www.esprit-rhodanos.fr/publications/th-se-version-finale.pdf

Renard Florent (2010). Le risque pluvial en milieu urbain. De la caractérisation de l'aléa à l'évaluation de la vulnérabilité : le cas du Grand Lyon Thèse de doctorat université de Lyon Jean Moulin Lyon 3, UMR 5600 Environnement Ville Société, France, 13 decembre 2010.

Métadier Marjolaine (2011). Traitement et analyse de séries chronologiques continues de turbidité pour la formulation et le test de modèles des rejets urbains par temps de pluie.Thèse de doctorat: INSA Lyon en partenariat avec la société SAFEGE (Direction Recherche Innovation et Développement Durable), France, 14 fevrier 2011.

Saulais M. (2011) Développement végétal et affinité avec les métaux dans les bassins de rétention / infiltration. Thèse de doctorat : ENTPE, France.

Dorval F. (2011) Mise au point de techniques de traitement de données en continu pour l’identification des composantes de débit à l’exutoire des bassins versants urbains : Etude de cas des bassins versants Django Rheinhardt et Ecully.

Grosprêtre L. (2011) Impact de l’urbanisation sur la géomorphologie des petites rivières

Jankowfsky, S. (2011) Understanding and modelling of hydrological processes in small peri-urban catchments using an object oriented and modular distributed approach. Application to the Chaudanne and Mercier sub-catchments (Yzeron catchment, France). Ecole doctorale Terre, Univers, Environnement. l'Institut National Polytechnique de Grenoble. Soutenue le 15/12/2011.

##### Thèses en cours

- Baati S.: Fabriquer et user des systèmes techniques. Le cas des systèmes d’assainissement urbain (Lyon, Bordeaux, Mulhouse)

Bazin, P-H : Evaluation des incertitudes dans la modélisation d'une inondation en milieu urbanisé

Bien L.: Rôle de l’hétérogénéité sédimentaire de la Zone Non Saturée sur le transfert d’eau et de particules à l’échelle d’un pilote de laboratoire

Gonzalez Merchan C. : Amélioration des connaissances sur le colmatage des systèmes d’infiltration (Thèse soutenue le 15 mai 2012)

Hesse S. : Etude du rôle des micro-organismes des sédiments des bassins d’infiltration des eaux pluviales.

Hexiang Yan: Métrologie et modélisation hydrodynamique 2D /3D de la sédimentation en bassin de retenue d’eaux pluviales urbaines

Lepot M. : Mesurage en continu des flux polluants de MES et DCO en réseau d'assainissement

Patouillard C. : Étude des modes de production des techniques alternatives (sciences sociales)

Petit S. : Devenir des pathogènes urbains dans les petites rivières

Boukreb, A. Interactions Pseudomonas aeruginosa – plantes aquatiques: identification des hôtes et analyse des premières étapes de colonisation

Sarrazin B. Réseaux hydrographiques naturels et anthropiques extraits de MNT et d’imagerie spatiale. Vision multi-échelle pour une aide à la modélisation distribuée. Ecole doctorale Terre, Univers, Environnement. l'Institut National Polytechnique de Grenoble. ( soutenance 27 mars 2012)

Sebastian C.: Mesure et modélisation des flux de micropolluants à l’échelle d’un bassin versant urbain muni d’un système de rétention - Approche globale –

Tourne A.: Méthodologie pour l’aide à la gestion durable des eaux usées et pluviales

Momplot Adrien - INSA LGCIE - Modélisation 3D des écoulements multiphasiques en régime transitoire dans les réseaux d'assainissement, performances et sensibilités des modèles.

Couvidat Julien - INSA LGCIE - Optimisation des sédiments et boues de curage pour leur valorisation en matières premières

Labbas Mériem - IRSTEA de Lyon UR Hydrologie-Hydraulique - Approche multi-échelles pour étudier les impacts de l'évolution de l'occupation des sols et de la gestion des eaux pluviales sur l'hydrologie d'un bassin versant périurbain. Application au bassin de l'Yzeron.

Queyron Marine - ENTPE LEHNA IPE - Mobilité des polluants dans différentes typologies de dépôts de sédiments

##### Articles dans revues internationales

- Aucour A.M., Bariac T., Breil P., Namour P., Schmitt L., Sebilo M., Zuddas P. (2010). Nitrogen and carbon changes between rural and periurban subsurface waters (Yzeron stream, France)..Applied Geochemistry. submitted / rang A

Badin A.-L., Bedell J.-P. & Delolme C. (2009). The effect of water content on aggregation and contaminant leaching: the study of urban sediments. Journal of Soil and Sediments (accepted on 30 june 2009).

Badin A-L., Monier A., Volatier L., Geremia R.A., Delolme C., Bedell J-P. (2011). Structural stability, microbial biomass and community composition of sediments affected by the hydric dynamics of an urban stormwater infiltration basin. Microbial Ecology 61: 885-897.

Becouze C., Wiest L., Baudot R., Bertrand-Krajewski J.-L., Cren-Olivé C. (2011a). Optimisation of pressurised liquid extraction for the ultra-trace quantification of 20 priority substances from the European Water Framework Directive in atmospheric particles by GC-MS and LC-FLD-MS/MS. Analytica Chimica Acta, 693(1-2), 47-53. doi:10.1016/j.aca.2011.03.008.

Bonakdari H., Lipeme Kouyi G., Lal Asawa G. (2012). Developing turbulent flows in rectangular channel: Parameter study. Accepted - Journal of Hydraulic Research.

Comby J., Renard F. (2009). Evaluation of the hydrologic quality of the Saint-Nizier weather radar data on the local urban area of Greater Lyon, 2001 – 2005 period, Advance in geosciences, acceptée à paraître fin 2009.

Deletic A., Dotto C.B.S., McCarthy D.T., Kleidorfer M., Freni G., Mannina G., Uhl M., Henrichs M., Fletcher T.D., Rauch W., Bertrand-Krajewski J.-L., Tait S. (2011). Assessing Uncertainties in Urban Drainage Models. Physics and Chemistry of the Earth (in press). doi:10.1016/j.pce.2011.04.007.

Dembélé A., Bertrand-Krajewski J.-L., Barillon B. (2010). Calibration of stormwater quality regression models: a random process? Water Science and Technology, 62(4), 875-882.

Dembélé A., Bertrand-Krajewski J.-L., Becouze C., Barillon B. (2011a). A new empirical model for stormwater TSS event mean concentrations (EMCs). Water Science and Technology, 64(9), 1926-1934. doi: 10.2166/wst.2011.187

Dorval F. A., Chocat B., Emmanuel E. and Lipeme Kouyi G. (2010). Sewer system flow components identification using signal processing. Water Science and Technology, 62(1), pp 106-114.

Foulquier A., Malard F., Mermillod-Blondin F., Datry T., Simon L., Montuelle B. & J. Gibert (2010).Vertical change in dissolved organic carbon and oxygen at the water table region of an aquifer recharged with stormwater: biological uptake or mixing ? Biogeochemistry, 99, 31-47.

Foulquier A., Malard F., Barraud S. and Gibert J. (2009). Thermal influence of urban groundwater recharge from stormwater basins. Hydrological Processes. 23 (12), 1701-1713.

Foulquier A., Malard F., Mermillod-Blondin F., Montuelle B., Dolédec S., Volat B., Gibert J. (2011) Surface water linkages regulate trophic interactions in a groundwater food web. Ecosystems 14(8), 1339-1353.

Foulquier A., Mermillod-Blondin F., Malard F., Gibert J. (2011) Response of sediment biofilm to increased dissolved organic carbon supply in groundwater artificially recharged with stormwater. Journal of Soils and Sediments 11(2), 382-393.

Foulquier A., Simon L., Gilbert F., Fourel F., Malard F. & F. Mermillod-Blondin (2010).Relative influences of DOC flux and subterranean fauna on microbial abundance and activity in aquifer sediments: new insights from 13C-tracer experiments. Freshwater Biology, 55, 1560-1576.

Foulquier, A., Simon, L., Gilbert, F., Fourel, F.,Malard, F., Mermillod-Blondin, F., (2010) - Relative influences of DOC flux and subterranean fauna on microbial abundance and activity in aquifer sediments: new insights from 13C-tracer experiments. Freshwater Biology, 55 : 1560–1576. Cote bibliothèque 10.17

Gamerith V., Bertrand-Krajewski J.-L., Mourad M., Rauch W. (2011). Implications of long-term stormwater quality modelling for design of combined sewer infrastructure. Urban Water Journal, 8(3), 155-166. doi:10.1080/1573062X.2011.581295.

Gonzalez-Merchan C., Barraud S., Le Coustumer S., Fletcher T. (2010 accepted to be published).Monitoring of clogging evolution in the stormwater infiltration system and determinant factors. European Journal of Environmental and Civil Engineering.

Gonzalez-Merchan C., Barraud S., Le Coustumer S., Fletcher T. (accepted)). Monitoring of clogging evolution in the stormwater infiltration system and determinant factors. Accepted to be published in European Journal of Environmental and Civil Engineering.

Gonzalez-Sosa, E., Braud, I., Dehotin, J., Lassabatère, L., Angulo-Jaramillo, R., Lagouy, M., Branger, F., Jacqueminet, C., Kermadi, S., Michell, K., (2010). Impact of land use on the hydraulic properties of the topsoil in a small French catchment, Hydrological Processes, 24(17), 2382-2399, DOI : 10.1002/hyp.7640.

Graindorge A., A. Menard, M. Neto, C. Bouvet, R. Miollan, S. Gaillard, H. de Montclos, F. Laurent, B. Cournoyer. 2010. Epidemiology and molecular characterization of a clone of Burkholderia cenocepacia responsible of nosocomial pulmonary tract infections in a French ICU. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease 66(1):29-40

Lafont M., Tixier G., Marsalek J., Jézéquel C., Breil P., Schmitt L., Bonnard R., Poulard C., Namour P. (2010). From Research to Operational Biomonitoring of Freshwaters: A Suggested Conceptual Framework and Practical Solutions..Ecohydrology Hydrobiology rang A.

Lipeme Kouyi G Rivière N., Vidalat V., Becquet A., Chocat B. and Guinot V. (2010). Urban flooding: one-dimensional modelling of the distribution of the discharges through cross-road intersections accounting for energy losses. Water Science and Technology, 61(8), pp 2021-2026.

Lipeme Kouyi G. , D. Fraisse, N. Rivière, V. Guinot, B. Chocat. (2009). 1D modelling of the interactions between heavy rainfall-runoff in urban area and flooding flows from sewer network and river. Water Science & Technology, 60(4), 927-934.

Lipeme Kouyi G., Bret P., Didier J.-M., Chocat B., Billat C. (2011). The use of CFD modelling to optimise measurement of overflow rates in a downstream-controlled dual-overflow structure. Water Science and Technology, 64 (2), pp 521-527.

Maazouzi, C. Piscart, F. Legier, F. Hervant (2011) Ecophysiological responses to temperature of the “killer shrimp” Dikerogammarus villosus: Is the invader really stronger than the native Gammarus pulex? Comparative Biochemistry and Physiology, Part A 159 : 268–274

Métadier M., Bertrand-Krajewski J.-L. (2010). Traitement de séries chronologiques de turbidité continues à court pas de temps pour l'estimation des masses de MES et de DCO rejetées en milieu urbain par temps de pluie. La Houille Blanche- Revue internationale de l’Eau, 2, 77-85.

Métadier M., Bertrand-Krajewski J.-L. (2011a). Assessing dry weather flow contribution in TSS and COD storm event loads in combined sewer systems. Water Science and Technology, 63(12), 2983-2991. doi:10.2166/wst.2011.185

Métadier M., Bertrand-Krajewski J.-L. (2011b). From mess to mass: a methodology for calculating storm event pollutant loads with their uncertainties, from continuous raw data time series. Water Science and Technology, 63(3), 369-376.

Mignot E., Bonakdari H., Knothe P., Lipeme Kouyi G., Bessette A., Rivière N., Bertrand-Krajewski J.-L. (2012). Experiments and 3D simulations of flow structures in junction and their influence on location of flowmeters. Accepted - Water Science and Technology.

Muris M., Delolme C., Causse B., Gaudet J.-P. & Spadini L. (2009) Compared reactivity and zinc adsorption of Pseudomonas putida free-living cells and biofilm fragments. Accepted in Geochimica et Cosmochimica Acta.

Navratil O., Breil P., Schmitt L., Grosprêtre L., Albert M.B.(2011). Hydrogeomorphic adjustments of stream channels disturbed by urban runoff(yzeron river basin, france). Journal of Hydrology, special issue on periurban catchments, submitted.

Nogaro G. & F. Mermillod-Blondin - 2009 - Stormwater sediment and bioturbation influences on hydraulic functioning, biogeochemical processes, and pollutant dynamics in laboratory infiltration systems. Environmental Science and Technology, 43, 3632-3638.

Nogaro G., Mermillod-Blondin F., Valett M.H., François-Carcaillet F., Gaudet J-P., Lafont M. & J. Gibert - (2009) - Ecosystem engineering at the sediment-water interface: bioturbation and consumer-substrate interaction. Oecologia, 161, 125-138.

Nogaro, G., Datry, T., Mermillod-Blondin, F., Descloux, S., Montuelle, B., (2010) - Influence of streambed sediment clogging on microbial processes in the hyporheic zone. Freshwater Biology, 55 : 1288–1302. Cote bibliothèque 10.18

Radojevic B., Breil P., Chocat B., 2010. Flood risk mitigation using dry reservoirs in a global change perspective. International Journal of Climate Change Strategies and Management, 2(2), 167-179, DOI : 10.1108/17568691011040416.

Schmitt L., Lafont M., Trèmolières M., Jezequel C., Vivier A., Breil P., Namour P., Valin K., Valette L. (2010). Using hydro-geomorphological typologies in functional ecology: preliminary results in contrasted hydrosystems. Physics and Chemistry of the Earth, in press (DOI: 10.1016/j.pce.2009.11.011)..Physics and Chemistry of the Earth, in press (DOI: 10.1016/j.pce.2009.11.011). rang A

Sebastian, C., S. Barraud, S. Ribun, D. Blaha, Y. Perrodin, C. Bazin, B. Clozel, B. Cournoyer. Assessment of chemical and microbial hazards in a full-scale stormwater detention basin: Their characterization, toxicity and fate. Submitted. Water Science and Technology.

##### Ouvrages d'audience internationale

- Barraud S, De Becdelièvre L. (coord.), Bedell J.-P., Delolme C., Perrodin Y., Winiarski T., Bacot L., Brelot E., Soares I., Desjardin-Blanc V., Lipeme-Kouyi G., Malard F., Mermillod-Blondin F Gibert J., Herbreteau B., Clozel B., Gaboriau H., Seron A. Come, J.-M., Kaskassian S., Verjat J.-L., Bertrand-Krajewski J.-L., Cherqui F.(2009). L’infiltration en questions. Guide édité dans le cadre du projet ECOPLUIES – ANR PRECODD. <http://www.graie.org/ecopluies/delivrables/55729e_guidemodifie_20090203fin6-2.pdf>

Bertrand-Krajewski J.-L., Barraud S., Le Gauffre P., Baer E. (2010). Chapter 11: Generic multi-criteria methodology to compare investment / rehabilitation strategies - Principles and case study. In "Assessing infiltration and exfiltration on the Performance of Urban Sewer Systems (APUSS)", J.B. Ellis and J.-L. Bertrand-Krajewski (editors). London (UK): IWA Publishing, February 2010, 131-157. ISBN 9781843391494.

Branger, F., Jankowfsky, S., Vannier, O., Viallet, P., Debionne, S., Braud, I., 2010. Use of open-source GIS and data base software for the pre-processing of distributed hydrological models, Geospatial free and open source software in the 21rst century, Bocher, E., Neteler, M. (Eds), Lecture notes in Geoinformation and Cartography, 12 pp.

Comby J. (2009). Mise en carte des risques et risques de dérives technocratiques, in Coanus T., Comby J., Duchêne F., Martinais E., Risques et territoires. Interpréter et comprendre la dimension locale de quelques risques contemporains, Paris, Lavoisier, 2009, à paraître.

Comby J.(2009). Les problèmes d’échelles dans l’évaluation de la distribution spatiale et temporelle des précipitations de fortes intensités in Coanus T., Comby J., Duchêne F., Martinais E. (dir.), 2009, Risques et territoires. Interpréter et comprendre la dimension locale de quelques risques contemporains, Paris, Lavoisier.

Dorval F. A., Chocat B., Emmanuel E. and Lipeme Kouyi G. (2010). Stormwater Management practices: The case of Port-au-Prince, Haiti. Chapiter 8, in Environmental and Human Health - Risk Management in Developing Countries. E.N. Laboy-Nieves, M.F.A. Goosen, E. Emmanuel (Editors), CRC Press/Balkema – Taylors & Francis Group, pp. 109-122, ISBN: 978-0-415-60162-7 (Hbk)/978-0-203-83595 (eBook).

Ellis J.B., Bertrand-Krajewski J.-L., Revitt D.M., Rieckermann J. (2010). Chapter 1: APUSS : Assessing the significance of infiltration and exfiltration on the performance of urban sewer systems. In "Assessing infiltration and exfiltration on the Performance of Urban Sewer Systems (APUSS)", J.B. Ellis and J.-L. Bertrand-Krajewski (editors). London (UK): IWA Publishing, February 2010, 1-10. ISBN 9781843391494.

Ellis J.B., Bertrand-Krajewski J.-L., Rieckermann J., Kracht O. (2010). Chapter 13: APUSS - Perspectives and conclusions. In "Assessing infiltration and exfiltration on the Performance of Urban Sewer Systems (APUSS)", J.B. Ellis and J.-L. Bertrand-Krajewski (editors). London (UK): IWA Publishing, February 2010, 169-176. ISBN 9781843391494.

Petit S., M. Neto, Y. Richard, B. Cournoyer. (2010). Quels sont les risques sanitaires associés aux rejets de micro-organismes pathogènes dans les milieux aquatiques via les déversements d’eaux usées ou pluviales ? La recherche en environnement en Rhône-Alpes, Editeur Cluster Environnement, Rhône-Alpes.

Piégay H., Naylor L.A., Habersack H., Kail J., Schmitt L. & Bourdin L.(in press) . Some European Experiences in River Restoration. In. Brierley G. & Fryirs K. (Eds), River Futures, Island Press.

Rutsch M., Krebs P., de Bénédittis J., Bertrand-Krajewski J.-L. (2010). Chapter 7: Test and field applications of methods in Germany and France. In "Assessing infiltration and exfiltration on the Performance of Urban Sewer Systems (APUSS)", J.B. Ellis and J.-L. Bertrand-Krajewski (editors). London (UK): IWA Publishing, February 2010, 71-85. ISBN 9781843391494.

##### Communications en conférences internationales

- Angulo-Jaramillo, R., Winiarski, T., Arabi, H., Arambourou, H., Ganaye, A., Goutaland, D., Lassabatère, L. & Delolme, C., (2009) (sous presse). Role of the sedimentary structure on the transfer of heavy metals in the unsaturated zone of an urban stormwater basin, 10th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, ICOBTE2009, Chihuahua, Mexique.

B. Khadro, A. Sikora, A-S Loir, A. Errachid, F. Garrelie, C. Donnet, N. Jaffrezic-Renault, (2010) Electrochemical performances of different Diamond-Like-Carbon (DLC) films deposited by femto-second pulsed laser ablation for heavy metal detection using SWASV technique, E-MRS 2010 Spring Meeting, Symposium D « Surface modifications of diamond and related materials » Strasbourg 7-11 Juin 2010.

Basma Khadro, Nicole Jaffrezic-Renault (2010) A Miniaturized System for Ultratrace Uranium Analysis in Waters, Eurosensors XXIV, September 5-8, 2010, Linz, Austria

Bazin P.H., Bessette A., Mignot E., Paquier A., Rivière N. (2011).Influence of detailed topography when modeling flows in street junction during urban flooding. 5th International Conference on Flood Management (ICFM5), 27-29 September 2011, Tokyo-Japan

Becouze C., Bertrand-Krajewski J.-L., Coquery M., Dembélé A., Cren-Olivé C. (2009). Assessment of fluxes of priority pollutants in stormwater discharges in two urban catchments in Lyon, France. Geophysical Research Abstracts, vol 11, abstract n° EGU2009-11867, 1 p.

Becouze-Lareure C., Dembélé A., Coquery M., Cren-Olivé C., Bertrand-Krajewski J.-L. (2011b). Mass balances of priority pollutants from different sources in urban wet weather discharges. 12th International Conference on Urban Drainage, Porto Alegre, Brazil, 11-16 September 2011, 8 p.

Bedell J.-P., M. Saulais, L. Thibault, M. Danjean and C. Delolme (2011). Field and Laboratory Evaluation of some Trace Elements Availability in Litter of Spontaneous Wild Plants in an Infiltration Basin. ICOTHE 2011: 11th International Conference on Biogeochemistry of Trace Elements - Florence, Italy, July 3-7 2011.

Bedell J.-P., X. Capilla, H. Larmet and C. Delolme (2011). Evaluation of the desorption predictability measures of Zn, Cu and Cd for rye grass in several sediments. ICOTHE 2011: 11th International Conference on Biogeochemistry of Trace Elements - Florence, Italy, July 3-7.

Bertrand-Krajewski J.-L. (2010). Worskhop "Managing Urban Stormwater Quality in a Changing Climate: Science, Engineering and Policy". 14th International conference on Diffuse Pollution and Eutrophication, Quebec, Canada, 12-17 September 2010 (invited workshop secretary

Bertrand-Krajewski J.-L. (2010). Worskhop 2 "Sewer networks: emerging issues and opportunities". SPN6 - 6th international conference on Sewer Processes and Networks, Surfers Paradise, Gold Coast, Australia, 7-10 November 2010 (invited panelist).

Bertrand-Krajewski J.-L., Becouze C., Dembélé A., Coquery M., Cren-Olivé C. (2010). Priority substances in stormwater: results of a three year experimental research project. SPN6 - 6th international conference on Sewer Processes and Networks, Surfers Paradise, Gold Coast, Australia, 7-10 November 2010.

Bertrand-Krajewski J.-L., Métadier M. (2010). Continuous monitoring of storm runoff quality: recent results on two experimental catchments. 2nd Regional Rainfall Conference of the Balkans, Belgrade, Serbia, 3-5 November 2010.

Bonakdari H., Lipeme Kouyi G., (2010). The study of geometric and distribution effects of 3D mesh on CFD Modeling of two-phased turbulent flow. Proceedings of the Hydraulics, Water Resources, Coastal and Environmental Engineering Conference, Hydro 2010, Ambala, India, 16-18 Dec.

Branger, F., Braud, I., Debionne, S., Dehotin, J., Jankowfsky, S., Viallet, P.(2009). Use of open-source GIS and data base software for the pre-processing of distributed hydrological models built in the LIQUID hydrological modelling framework, International Opensource Geospatial Research Symposium OGRS 2009, Nantes, France, 8-10 July 2009

Branger, F., Debionne, S., Viallet, P., Braud, I., Jankowfsky, S., Vannier, O., Anquetin, S., 2010. Advances in integrated hydrological modelling using the LIQUID® framework, Proceedings of the International congress on Environmental Modelling and Software, iEMSs 2010, 5-8 July 2010, Ontario, Ottawa, Canada, 8 pp. http://www.iemss.org/iemss2010/inde...

BRANGER, F., RENARD, B., LE COZ, J., BONNIFAIT, L. - 2011. Assessment of uncertainty of stage-discharge relations through hydraulic and bayesian approach. ICFM5: 5th International Conference on Flood Management, 27-29 September 2011, Tokyo, Japan.

Braud I., Comby J., Renard F. (2009). Evaluation of the hydrologic measure quality of the Saint Nizier weather radar data on the Yzeron catchment (Grand Lyon – France) », European Geosciences Union, Vienne, Autriche, avril 2009.

Braud, I., Chancibault, K., Debionne, S., Lipeme Kouyi, G., Sarrazin, B., Jacqueminet, C., Andrieu, H., Béal, D., Bocher, E., Boutaghane, H., Branger, F., Breil, P., Chocat, B., Comby, J., Dehotin, J., Dramais, G., Furusho, C., Gonzalez-Sosa, E., Grospretre, L., Honegger, A., Joliveau, T., Kermadi, S., Lagouy, M., Leblois, E., Leduc, T., Mazagol, P.O., Michell, K., Molines, N., Puech, C., Renard, F., Rodriguez, F., Schmitt, L., Thollet, F., Viallet, P. (2009). The AVUPUR project (Assessing the Vulnerability of Peri-Urban Rivers), EGU General Assembly, 19-24 April 2009, Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol 11, EGU2009-3353-1.

Comby J., Renard F. (2009). Evaluation of the hydrologic quality of the Saint Nizier weather radar data on the local urban area of Greater Lyon, 2001 – 2005 period, XXIIème Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, 1 au 5 septembre, Cluj, Roumanie.

Dembélé A., Bertrand-Krajewski J.-L. (2011b). A new tool for automatic evaluation and selection of regression models for the prediction of stormwater pollutant event loads. Proceedings of Watermatex 2011 - 8th IWA Symposium on Systems Analysis and Integrated Assessment, San Sebastian, Spain, 20-22 June, 616-622.

Dembélé A., Bertrand-Krajewski J.-L., Barillon B., Becouze C., Cren-Olivé C., Coquery M. (2010). Priority pollutants in urban stormwater: a global overview at catchment scale. Proceedings of the IWA World Water Congress, Montréal, Canada, 19-24 September, 9 p.

Dembélé A., Bertrand-Krajewski J.-L., Barillon B., Becouze C., Cren-Olivé C., Coquery M. Dauthuille P. (2010). Priority pollutants in urban stormwater: from concentrations and loads analysis to modelling. Proceedings of the Water Convention, SIWW 2010 - Singapore International Water Week, Singapore, 28 June - 2 July, 9 p.

Dembélé A., Bertrand-Krajewski J.-L., Becouze C., Barillon B. (2010). A new empirical model for stormwater TSS event mean concentrations (EMCs). Proceedings of Novatech 2010, Lyon, France, 27 June - 1 July, 10 p.

Foulquier A., Malard F., Mermillod-Blondin F., Montuelle B., Dolédec S. (2011) Liens entre flux de matière organique, communautés microbiennes et invertébrés aux horizons supérieurs d’un aquifère soumis à l’infiltration artificielle d’eau pluviale. BioProcess "Role of biodiversity in processes at groundwater / surface water interface", 26-28 janvier 2011, Lyon, France.

Gonzalez-Merchan C., Barraud S. (2011b). Spatio-temporal evolution of Clogging of stormwater infiltration systems. 12nd International Conference on Urban Drainage, Porto Alegre/Brazil, 10-15 September 2011  - 8 p in [CD-ROM].

Gonzalez-Merchan C., Barraud S., (2011c). Characterization & main factors affecting clogging evolution of Stormwater Infiltration systems. 12nd International Conference on Urban Drainage, Porto Alegre/Brazil, 10-15 September 2011  - 8 p in [CD-ROM].

Gonzalez-Merchan C., Barraud S., Le Coustumer S., Fletcher T. (2010). Monitoring of clogging evolution in the infiltration system. 7th international conference on sustainable techniques and strategies in urban water management, Lyon, France, June 27 - July 1st, 2010, 10 p.

Gonzalez-Sosa, E., Braud, I., Dehotin, J., Branger, F., Lagouy, M. (2009). Characterization and cartography of topsoil hydraulic properties in a French mountainous peri-urban catchment, EGU General Assembly, 19-24 April 2009, Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol 11, EGU2009-2220-2, poster.

Grosprêtre L., Schmitt L., Cordier R., Piegay H., accepted. Geomorphic impacts of urbanization : channel incisions and downstream sediment delivery in the Yzeron basin, City of Lyon, France. Poster presentation, 7th International Gravel - Bed Rivers Conference, Tadoussac (Canada), 6-10 Sept. 2010.

Hesse A.S., Danjean M., Viscogliosi H., De Wit R. et Volatier L. (2010). Effects of inorganic nutrients availability on bacterial and microalgal communities during sediments drying..Ecology of Soil Microorganisms, Prague, Czech Republic, 27 april- 1 May 2011 (résumé soumis).

Hesse A.S.1, Danjean M., De Wit R., Volatier L. (2010). Réponses des communautés microbiennes de sédiments d’un milieu artificiel temporaire à des cycles « exondation/inondation »..Internationales de Limnologie, Thonon les Bains, France, 5-8 octobre 2010.

Jankowfsky, S., Branger, F., Braud, I., Rodriguez, F., Debionne, S., Viallet, P., 2011. Influence of urban expansion on the hydrology of small catchments: development of the suburban PUMMA model by coupling of urban and rural hydrological models, 12th  International Conference on Urban Drainage, 11-15 September 2011, Porto Alegre, Bresil, 8 pp.

Jankowfsky, S., Branger, F., Braud, I., Rodriguez, F.,( 2010). Integration of sewer system maps in topographically based sub-basin delineation in suburban areas. EGU General Assembly, 2-7 May 2010, Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, vol. 12, EGU2010-4553.

Jankowsky, S., Branger, F., Braud, I., Debionne, S., Viallet, P., Rodriguez, F., (2010). Development of a suburban catchment model within the LIQUID® framework, Proceedings of the International congress on Environmental Modelling and Software, iEMSs 2010, 5-8 July 2010, Ontario, Ottawa, Canada, 9 pp. http://www.iemss.org/iemss2010/inde...

Kermadi S., Renard F., Jacqueminet C., Michel K., (2010). Inondations et occupation du sol dans un bassin-versant périurbain : l’Yzeron (Ouest lyonnais), XXIIIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Rennes, 1-4 septembre 2010, 6pp.

Lipeme Kouyi G., Arias L., Barraud S., Bertrand-Krajewski J.-L. (2010). CFD Modelling of flows in a large stormwater detention and settling basin. 7th international conference on sustainable techniques and strategies in urban water management, Lyon, France, June 27 - July 1st, 2010, 10 p.

Lipeme Kouyi G., Arias L., Bertrand-Krajewski J.-L., Barraud S. (2010). 3D modeling of flows in a large stormwater detention and settling basin. SimHydro 2010 : Hydraulic modeling and uncertainty, 2-4 June 2010, Sophia Antipolis.

Lipeme-Kouyi G., Arias L., Barraud S., Bertrand-Krajewski J.-L. (2010). CFD Modelling of flows in a large stormwater detention and settling basin. Proceedings of Novatech 2010, Lyon, France, 27 June - 1 July, 10 p.

Lombard V., Toloméo S., Bertrand-Krajewski J.-L., Debray R., Comte C., de Bénédittis J. (2010). Conception et mise en place de stations de mesure des flux polluants dédiées à la gestion intégrée d'un système d'assainissement. Proceedings of Novatech 2010, Lyon, France, 27 June - 1 July, 10 p.

Malard F., Foulquier A., Mermillod-Blondin F., Datry T., Simon L., Montuelle B., Gibert J. (2011) Variations du carbone organique dissous et de l’oxygène dissous au toit des nappes rechargées avec des eaux de ruissellement pluvial : consommation biologique ou simple mélange ? In BioProcess "Role of biodiversity in processes at groundwater / surface water interface", 26-28 janvier 2011, Lyon, France

Mermillod-Blondin F., Foulquier A., Gilbert F., Navel S., Simon L. (2011) Rôle de la bioturbation sur les activités microbiennes à l'interface eau-sediment : interaction avec la présence de HAP. BioProcess “Role of biodiversity in processes at groundwater / surface water interface”, 24-26 janvier 2011, Lyon, France.

Métadier M., Bertrand-Krajewski J.-L. (2010). Assessing dry weather flow contribution in TSS and COD storm events loads in combined sewer systems. Proceedings of Novatech 2010, Lyon, France, 27 June - 1 July, 10 p.

Mignot E., Bonakdari H., Knothe P., Lipeme Kouyi G., Besette A., Rivière N., Bertrand-Krajewski J.-L. (2011). Experiments and 3D simulations of flow structures in junctions and of their influence on location of flowmeters. 12th International Conference on Urban Drainage, Porto Alegre, Brazil, 11-16 September 2011, 8 p.

Molle P., Lipeme Kouyi G., Toussaint J.Y., Troesch S., Esser D., Vareilles S., Guillermard S. (2010). Urban stormwater treatment by vertical subsurface flow constructed wetlands: global approach of the Segteup project. Proceedings of the 7th International Conference, NOVATECH 2010, Sustainable Techniques and Strategies in Urban Water Management, Lyon, France, June 27- July 1st.

Muriel Saulais, Xavier Marsault, Renato Saleri, Damien Lemoine, Delolme Cécile, Jean-Philippe Bedell (2011). Plant colonization survey of an stormwater infiltration basin through static and dynamic approaches. Session C; IAVS2011; Lyon 20 au 24 Juin 2011.

Radojevic, B., Breil, P., Chocat, B., 2010. Flood risk mitigation using dry reservoirs in a global change perspective. 6th Friend Conference, 25-29 October 2010, Fez, Morocco, 6 pp. Accepted for publication in the AISH Red Book Series

Renard F., Volte E., Bertrand-Krajewski J.-L. (2010). Improving the measurement of rainfall. IWA World Water Congress, Montreal, Canada, 19-24 September, 1 p. (poster).
Renard, F., D. Faure, and J. Comby ( 2009). Evaluation of the hydrologic measure quality of the Saint Nizier weather radar data on the local urban area of Greater Lyon, EGU General Assembly, 19-24 April 2009, Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol 11, EGU2009-5017, poster.

Sarrazin, B., Braud, I., Lagouy, M., Bailly, J.S., Puech, C., Ayroles, H. (2009). A distributed water level network in ephemeral river reaches to identify the hydrological responses of anthropogenic catchments, EGU General Assembly, 19-24 April 2009, Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol 11, EGU2009-6103

Sarrazin, B., Braud, I., Lagouy, M., Puech, C., 2010. Distributed water level sensors for hydrological network monitoring. EGU Leonardo Topical Conference Series of the hydrological cycle 2010, Looking at catchment in colours, Luxembourg, 10-12 November 2010.

Saulais M., Bedell J.-P., Lemoine D., Delolme C. (2011). Vegetation patterns evolution of an artificially revegetated stormwater infiltration basin. Session J; IAVS2011; Lyon 20 au 24 Juin 2011.

Sebastian C., Barraud S., Perrodin Y., Cournoyer B., Blaha D., Ribun S. (2011a). Assessment of chemical and microbial hazards in a full-scale stormwater detention basin – their characterization, toxicity and fate. 12nd International conference on Urban Drainage, Porto Alegre/Brazil, 10-15 September 2011  - 8 p in [CD-ROM].

Sébastian C., Ruban V., Moilleron R., Barraud S., Chebbo G., Gromaire M-C., Lorgeoux C., Gasperi J., Cren C., Wiest L., Demare D., Millet M., Saad M., Percot S., Maro D. (2011b). INOGEV project – an original French approach in micropollutant characterization assessment in urban wet weather effluents and atmospheric deposits. 12nd International Conference on Urban Drainage, Porto Alegre/Brazil, 10-15 September 2011  - 8 p in [CD-ROM].

Soyer, M.,  DeRoubaix J-F.,  Deutsch J-C., Barraud S.,  Chebbo G., Ruban V. (2011). HURRBIS: A bottom-up approach gathering local territories and researchers at a national scale. 12nd International Conference on Urban Drainage, Porto Alegre/Brazil, 10-15 September 2011  - 8 p in [CD-ROM].

Stéphanie PETIT, Evelyne BORGES, Françoise MAURIN, Laurence VILLARD, Manuelle NETO, Pascal BREIL°, Benoit COURNOYER. Pseudomonas aeruginosa in aquatic environments: the importance of fecal carriage and Combined Sewer Overflows. Conférence sur la “Qualité sanitaire des eaux de baignade et conchylicoles. Le point sur les traceurs de sources microbiennes (TSM) pour identifier l’origine des pollutions fécales », Brest, 29 Octobre 2010 (poster)

Sun S., Bertrand-Krajewski J.-L. (2011). The calibration of urban stormwater quality models using genetic programming (GP). Proceedings of CCWI 2011 - 11th International Conference on Computing and Control for the Water Industry, Exeter, UK, 5-7 Sept., 6 p.

Vanrolleghem P.A., Bertrand-Krajewski J.-L., Brown R., Croke B., Kapelan Z., Kleidorfer M., Kuczera G., McCarthy D., Mikkelsen P.S., Rauch W., Refsgaard J.C., Deletic A. (2011). Uncertainties in water system models - breaking down the water discipline silos. Proceedings of Watermatex 2011 - 8th IWA Symposium on Systems Analysis and Integrated Assessment, San Sebastian, Spain, 20-22 June, 81-84 (outline paper).

Yan H., Lipeme Kouyi G., Bertrand-Krajewski J.-L. (2011b). 3D modeling of flow, solid transport and settling processes in a large stormwater detention basin. Proceedings of the 12th International Conference on Urban Drainage, Porto Alegre, Brazil, 11-16 September 2011, 9 p.

##### Communications dans revues nationales

- Bertrand-Krajewski J.-L., Joannis C., Chebbo G., Ruban G., Métadier M., Lacour C. (2010). Comment utiliser la turbidité pour estimer en continu les concentrations en MES et/ou DCO ? TSM - Techniques Sciences Méthodes, 1/2, 36-46.

Carre C., Barraud S., Desbordes M., Deutsch J.-C., Guillon A., Laplace D., Roux, C., Kovacs Y. (2010). Quelle maîtrise publique des eaux pluviales urbaines en France ? TSM - Technique Science & Méthode, 6, 2010, 19-26.

Comby J.(2009). Les changements climatiques récents Alternatives aux explications d’un réchauffement planétaire d’origine anthropique. Les conséquences géostratégiques du réchauffement climatique, Les Cahiers de mars, pub CID, N° 200, juin 2009.

Datry T., Dole-Olivier M.J., Marmonier P., Claret C., Perrin J.F., Lafont M., Breil P. La zone hyporhéique, une composante à ne pas négliger dans l'état des lieux et la restauration des cours d'eau. Ingénieries EAT, (accepté).

Dembélé A., Becouze C., Bertrand-Krajewski J.-L., Cren-Olivé C., Barillon B., Coquery M. (2009). Quantification des polluants prioritaires dans les rejets urbains de temps de pluie - Les premiers résultats du projet de recherche ESPRIT mené sur deux bassins versants. TSM - Techniques Sciences Méthodes, 4, 60-76.

Gonzalez-Merchan C., Barraud S., Lipeme Kouyi G. (2011a). Mesure de l’évolution du colmatage d’un ouvrage. Techniques Sciences & Méthodes Eau, 10, 2011, 52-61.

Lassabatère L., Spadini L., Rapsaet C., Février L., Delolme C., Galvez-Cloutier R. et Winiarski T. (2010). Modélisation du transfert de trois métaux Zn, Pb et Cd dans un dépôt fluvio-glaciaire carbonaté. Bulletin du Laboratoire des Ponts et Chaussées, N°276.

Lepot M., Lipeme Kouyi G., Bertrand-Krajewski J.-L. (2011). Vérification des mesures de débit en réseau d'assainissement par traçage à la Rhodamine WT. La Houille Blanche, 4, 43-48. doi:10.1051/lhb/ 2011045.

Proton A., Chocat B. (2009). Comportement à long terme d’une tranchée d’infiltration. TSM - Techniques Sciences Méthodes, 41-52.

Renard F., Sarr A. (2009). Quantification spatiale de la pluie en milieu rural sahélien (Sénégal) et en milieu urbain tempéré (Grand Lyon) : évaluation de méthodes d’interpolation spatiale. Sécheresse, Sciences et changements planétaires (à paraître)

Yan H., Lipeme Kouyi G., Bertrand-Krajewski J.-L. (2011a). Modélisation numérique 3D des écoulements turbulents à surface libre chargés en polluants particulaires dans un bassin de retenue-décantation des eaux pluviales. La Houille Blanche, 5, 40-44. doi 10.1051/lhb/2011051.

##### Communications dans conférences nationales

- Barraud S. (2010) L’OTHU : L’observatoire de Terrain en Hydrologie Urbaine. Colloque « Collaborations entre collectivités & Laboratoires de recherche autour de l’Hydrologie Urbaine », Nantes, 22-23 novembre 2010, 109 – 120.

Becouze C., Bertrand-Krajewski J.-L., Dembélé A., Cren-Olivé C., Coquery M. (2009). Evaluation des flux de substances prioritaires de la DCE dans les rejets urbains par temps de pluie et les retombées atmosphériques. Actes des 27èmes Rencontres Universitaires de Génie Civil, AUGC, Saint-Malo, France, 3-5 juin, article AUGC2009 01/10, 15 p. in [CD ROM].

Bertrand-Krajewski J.-L. (2010). Participation à la table ronde " En quoi le modèle de Belgrand peut-il encore faire sens aujourd'hui et dans l'avenir ? ". Colloque à l'occasion du bicentenaire d'Eugène Belgrand, Ecole des Ponts ParisTech, Paris, France, 14 octobre 2010

Bien Le Binh, Peyrard X., Lassabatère L., Winiarski T., Angulo-Jaramillo R. (2010). Transferts d’eau et de particules dans la zone non saturée hétérogène : développement du pilote de laboratoire LUGH.35ième Journées du GFHN, 23-25 novembre 2010.

Braud I., Branger F., Breil P., Dehotin J., Dramais G., Gonzalez-Sosa E., Lagouy M., Leblois E., Puech C., THOLLET F., Andrieu H., Bocher E., Furusho C., Leduc T., Rodriguez F., Viallet P., Lipeme Kouyi G., Chocat B., Boutaghane H., Sarrazin B, Jacquemine (2010). Assessing the Vulnerability of Peri-Urban Rivers..Journées Eaux Transferts Territoires, 14-15.10.2010, Paris.

Breil P., Guérin S., Lafont M., Jezequel C., Schmitt L. (2010). Comment réduire l'impact du développement périurbain sur les petits cours d'eau ? - Cas de l'ouest lyonnais..Séminaire Nantes Métropole – LCPC, Collaborations entre collectivités et laboratoires de recherche autour de l’hydrologie urbaine. Intérêt, modalités, résultats, Cité des Congrès - Nantes - 22-23 novembre 2010, 10 p.

Breil, P., Poulard, C., Braud, I., Lafont, M., Chocat, B., Radojevic, B. (2009). Quel rôle possible du développement périurbain face aux inondations urbaines, Colloque 2009 CNFSH, Inondations urbaines : quelles synergies pour les recherches hydrologiques?, 11-12 Juin 2009, Marne La Vallée, France, présentation invitée disponible à www.hydrologie.org

Chancibault K., Braud I., Debionne P., Lipeme Kouyi G., Sarrazin B, Jacqueminet C., Andrieu H., Béal D., Bocher E., Boutaghane H., Branger F., Breil P., Chocat B., Comby J., Dehotin J., DODANE C., Dramais G., Furusho C., Gagnage M., Gonzalez-Sosa E., Gros (2010). Le projet AVuPUR : analyse et modélisation de la vulnérabilité hydrologique des bassins périurbains..Journées « collaborations entre collectivités et laboratoires de recherche », Nantes, 22-23 novembre 2010, 10 p.

Cournoyer B., L. Schmitt, P. Breil & Y. Perrodin (2009). Etude d’un dispositif de stimulation du métabolisme microbien en cours d’eau urbain. Colloque PIR Ing Eco – Paris. 31/03-01/04/2009.

Cournoyer B., L. Schmitt, P. Breil & Y. Perrodin (2009). Etude d’un dispositif de stimulation du métabolisme microbien en cours d’eau urbain. Colloque PIR Ing Eco – Paris. 31/03-01/04/2009.

Deutsch J.-C., Barraud S., Ruban V., Chebbo G. (2010). Hurbis et urbis ? Colloque « Collaborations entre collectivités & Laboratoires de recherche autour de l’Hydrologie Urbaine », Nantes, 22-23 novembre 2010, 121- 126.

Gonzalez-Merchan C., Barraud S., Le Coustumer S., Fletcher T. (2010). Suivi de l’évolution du colmatage dans les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales et facteurs influents. Actes des 28èmes Rencontres Universitaires de Génie Civil, AUGC, La Bourboule, France, 2-4 juin 2010, 10 p. in [CD ROM].

Gonzalez-Merchan C., Barraud S., Le Coustumer S., Fletcher T. (2010). Caractérisation des apports sur un bassin d’infiltration et impact sur son fonctionnement hydraulique. Journées Franco-Brésiliennes en Hydrologie Urbaine 2010: Mesure et Gestion des polluants issus des rejets urbains de temps de pluie. Paris, 22-24 mars 2010.

Gonzalez-Merchan C., Barraud S., Lipeme Kouyi G. (2010). Mesure de l’évolution du colmatage d’un ouvrage d’infiltration des eaux pluviales et localisation. 4èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine (JDHU 2010), École des Ponts ParisTech - Champs sur Marne, 16 - 17 Novembre 2010. 8 p.

Goutaland D., Winiarski T., Angulo-Jamillo R., Lassabatere L., Bièvre G. (2010). Caractérisation hydrogéophysique d’un dépôt fluvioglaciaire et modélisation des écoulements en milieu hétérogène..35ième Journées du GFHN, 23-25 novembre 2010.

Kermadi, S., Braud, I., Jacqueminet, C., Michel, K., Branger, F., 2011. Evolution de la pluviométrie dans le bassin péri-urbain de l’Yzeron (Ouest Lyonnais) depuis les années 1970 et caractérisation de l’imperméabilisation, XXIVème Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, 6-11 Septembre 2011, Rovereto (Italie), 6 pp.

Marmonier P., Foulquier A., Malard F., Mermillod-Blondin F., Nogaro G., Hervant F., Piscart C., Legros C., Negrutiu Y. & Barraud S. (2010). L'exposition des nappes souterraines aux pollutions urbaines. Exemple de la nappe de l'Est Lyonnais. 23emes Entretiens Jacques Cartier, 22-23 novembre 2010, Lyon, France, 6 p.

Métadier M., Bertrand-Krajewski J.-L. (2009). Traitement de séries chronologiques de turbidité continues à court pas de temps pour l'estimation des masses de MES et de DCO rejetées en milieu urbain par temps de pluie. Actes des 27èmes Rencontres Universitaires de Génie Civil, AUGC, Saint-Malo, France, 3-5 juin, article AUGC2009 01/16, 15 p. in [CD ROM].

Moura P., Barraud S., Baptista M. (2009). O Funcionamento dos sistemas de infiltraçao de aguas pluviais urbanas, XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 22 - 26 november 2009 - Campo Grande – MS, 20 p. in [CD ROM].

Petit S., Gibert S., Loiseau L., Borges E., Maurin F., Villard L., Schmitt L., Fantino G., Moulin B., Neto M., Cournoyer B. (2010). Transfert de contaminants microbiens dans les rivières en milieu péri-urbain : devenir de Pseudomonas aeruginosa, bactérie pathogène opportuniste de l’Homme. Communication orale, 8ème colloque de la Société Française de Microbiologie, Juin 2010, Marseille.

Petit S., Simon GIBERT, Laurence LOISEAU, Evelyne BORGES, Françoise MAURIN, Laurence VILLARD, Bertrand MOULIN, Manuelle NETO, Benoit COURNOYER. Transfert de contaminants microbiens dans les rivières en milieu péri-urbain : devenir de Pseudomonas aeruginosa, bactérie pathogène opportuniste de l’Homme. Relations internationales UCBL-Université de Montréal, Colloque Infectiologie et Chimie de l'environnement, Mai2010, Lyon. (Conférence oral)

Renard F., Chapon P. (2009). Développement d’une méthodologie d’analyse spatiale de la vulnérabilité pour une approche globale du risque : Application à l’agglomération lyonnaise. Théoquant, nouvelles approches en géographie théorique et quantitative, Besançon, mars 2009, 39-41

Renard F., Comby J. (2009). La prise en compte des effets liés au relief dans la mesure du radar météorologique local de l’agglomération lyonnaise. Commission Climat et Société des Journées de Climatologie du CNFG « Climat et relief », Besançon, mars 2009.

Schmitt L., Delile H., Preusser F., Jacob N., Privolt G., Grosprêtre L., Argant C., Jacqueminet C., Michel K., Kermadi S. (2009) .Méthodologie d’étude de la chronologie du colluvionnement des fonds de vallée élémentaires de l’Ouest lyonnais (bassin de l’Yzeron). Colloque AFEQ (Association Française pour l'Etude du Quaternaire) « Les formations superficielles en domaine continental : apport des nouvelles méthodes de datation. Le point sur les méthodes de datation. Applications aux stratigraphies locales et régionales », 4 Juin 2009, Montpellier.

Sébastian C., Barraud S. (2010). Comportement d’un bassin de retenue-décantation des eaux pluviales vis-à-vis des flux de micropolluants et écotoxicité des rejets. 4èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine (JDHU 2010), École des Ponts ParisTech - Champs sur Marne, 16 - 17 Novembre 2010. 8 p.

Winiarski T., Labonne C., Angulo-Jamillo R., Goutaland D., Lassabatere L. (2010). Modélisation hydrodynamique de la zone non saturée d’un bassin d’infiltration d’eau pluviale. Effet du degré d’hétérogénéité.35ième Journées du GFHN, 23-25 novembre 2010.

##### Autres

- Branger, F., Jankowfsky, S., Vannier, O., Viallet, P., Debionne, S., Braud, I., 2011. Use of open-source GIS and data base software for the pre-processing of distributed hydrological models, Geospatial free and open source software in the 21rst century, Bocher, E., Neteler, M. (Eds), Lecture notes in Geoinformation and Cartography, 12 pp.

ANNEXE 2 : OTHU FINANCIER : QUELQUES GRANDS CHIFFRES

# Footnotes

United Nations (2007). World urbanization prospect. The 2007 revision. 244p.
 http://www.un.org/esa/population/publications/wup2007/2007WUP_ExecSum_web.pdf

INSEE (2007). Aire urbaine de Lyon : densification au centre et attractivité à la périphérie. 4p. http://www.insee.fr/fr/insee_regions/rhone-alpes/rfc/docs/LA79.pdf

Cottet M. (2005). Evolution de l'occupation du sol dans le bassin versant de  l'Yzeron au cours du XXème siècle. Premiers éléments pour un diagnostic hydrologique.  Université Jean Moulin Lyon III, Université Lumière Lyon II, UMR 5600 CNRS, Mémoire de Master 1 de Géographie, 105 p.

Le Rhône ne fait cependant pas l’objet d’étude dans le cadre de l’OTHU

# Text boxes

DO central

2 DO Charrière blanche

DO

Grandvaux

DO Plat

Exutoire + DO

Valvert

DO central

2 DO Charrière blanche

DO

Grandvaux

DO Plat

Exutoire + DO

Valvert ( Site exp.